«УТВЕРЖДАЮ»

________________________________________

________________________________________

________________________________________

___________________________(____________)

«______»_____________________201_______г.

АНКЕТА

обследования доступности для инвалидов объектов физкультурно-оздоровительного комплекса

№___/____

_________________________________________________________________________________________________________________________

полное юридическое наименование объекта

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.Ведомственная принадлежность объекта  _________________________________________________________________________________

департамент, комитет

2.Вид деятельности_______________________________________________________________________________________________________

3. Форма собственности объекта  __________________________________________________________________________________________

муниципальная, ведомственная, частная и т.д.

4. Размещение объекта ____________________________________________________________________________________________________

отдельно стоящее здание ______этажей               (встроенное; пристроенное; ________этаж в здании);                год постройки (капитального ремонта)_________________

5. Форма собственности объекта__________________________________________________________________________________________________________________

количество обслуживаемых посетителей/день , вместимость и др.

1.ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Вход на территорию |
|  | Ширина прохода, калитки, проемы в ограждении | К, О | не менее 90 см |  |  |
|  | Знак доступности учреждения для инвалидов | К, О | наличие |  |  |
|  | Автостоянка для посетителей | К, О | наличие |  |  |
|  | Расстояние от автостоянки до входа в здание | К, О | не менее 50 м |  |  |
|  | Доля машиномест для инвалидов | К, О | не менее 10 % |  |  |
|  | Размер машиноместа инвалида со специальным знаком | К, О | 3,5х5,0 м |  |  |
| 1.2. | Путь к главному (специализированному) входу в здание |  |
|  | Ширина полосы движения | К | не менее 180 см |  |  |
|  | Указатели направления движения | К, О, Г | наличие |  |  |
|  | Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию | С | наличие |  |  |
|  | Места отдыха через каждые 200 м | О | наличие |  |  |
| 1.3. | Лестница наружная открытая |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем (вверху и внизу) по всей его длине: | С | наличие |  |  |
|  | ширина тактильной полосы | С | 50-60 см |  |  |
|  | расстояние от тактильной полосы до кромки крайней ступени | С | 80 см |  |  |
|  | Ширина марша | О, С | не менее 135 см |  |  |
|  | Высота ступени | О, С | 12-14 см |  |  |
|  | Глубина ступени | О, С | 32-40 см |  |  |
|  | Единообразная геометрия всех ступеней (форма, профиль), кроме рисунка нижней ступени первого марша | О, С | наличие |  |  |
|  | Ровная горизонтальная шероховатая поверхность | О, С, Г | наличие |  |  |
|  | Контрастная окраска верхней и нижней ступеней | С | наличие |  |  |
|  | Нескользкое при намокании покрытие | О, С, Г | наличие |  |  |
|  | Поручни непрерывные с двух сторон: | О, С | наличие |  |  |
|  | высота от поверхности передвижения | О | 90 см |  |  |
|  | горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | О, С | не менее 30 см |  |  |
|  | сечение поручня | О, С | 3-5 см |  |  |
|  | просвет между поручнем и стеной | О, С | не менее 5 см |  |  |
|  | Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более | О, С | наличие |  |  |
|  | Бортики по краям лестничного марша не менее 2 см, если не соприкасаются со стеной | О, С | наличие |  |  |
| 1.4. | Пандус наружный |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед пандусным маршем (вверху и внизу): | С | наличие |  |  |
|  | ширина тактильной полосы | С | не менее 50-60 см |  |  |
|  | расстояние от тактильной полосы до начала марша | С | 80 см |  |  |
|  | Разворотная площадка перед пандусом | К | не менее 150х150 см |  |  |
|  | Промежуточная площадка при высоте подъема более 0,8 м: | К | наличие |  |  |
|  | площадка прямая, длина × ширина | К | не менее 150х100 см |  |  |
|  | площадка поворотная, длина × ширина | К | не менее 150х150 см |  |  |
|  | Ширина пандуса при одностороннем движении | К | не менее 100 см |  |  |
|  | Уклон пандуса, высота/длина | К | Н/L не более 1/12 (8%) |  |  |
|  | Высота одного подъема | К | не менее 80 см |  |  |
|  | Поручни пандуса непрерывные с двух сторон: | К | наличие |  |  |
|  | высота поручней от поверхности передвижения | К | 70 см |  |  |
|  |  | О | 90 см |  |  |
|  | горизонтальные завершения поручней с нетравмирующим окончанием | К, О, С | не менее 30 см |  |  |
|  | сечение поручня | О, С | 3-5 см |  |  |
|  | просвет между поручнем и стеной | О, С | не менее 5 см |  |  |
|  | Бортик с открытой стороны марша | К, О | 5 см и более |  |  |
|  | Нескользкое при намокании покрытие | К, О, С, Г | наличие |  |  |
|  | Аппарель (наклонный спуск) при отсутствии пандуса | К | не допускается |  |  |

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

для доступа в зону оказания услуг

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1. | Крыльцо или входная площадка |
|  | Высота площадки |  | норматив не установлен |  |  |
|  | Габариты площадки, ширина глубина | К | не менее 220х220 см |  |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | К, О, С | наличие |  |  |
|  | Нескользкое при намокании покрытие | К, О, С | наличие |  |  |
|  | Навес | К, О | наличие |  |  |
| 2.2. | Лестница крыльца |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем (вверху и внизу) по всей длине: | С | наличие |  |  |
|  | ширина тактильной полосы | С | 50-60 см |  |  |
|  | расстояние от тактильной полосы до кромки крайней ступени | С | 80 см |  |  |
|  | Ширина марша | О, С | не менее 135 см |  |  |
|  | Высота ступени | О, С | 12-15 см |  |  |
|  | Глубина ступени | О, С | 30-35 см |  |  |
|  | Единообразная геометрия всех ступеней (форма, профиль), кроме рисунка нижней ступени первого марша | О, С | наличие |  |  |
|  | Ровная горизонтальная шероховатая поверхность | О, С, Г | наличие |  |  |
|  | Контрастная окраска верхней и нижней ступеней | С | наличие |  |  |
|  | Нескользкое при намокании покрытие | О, С, Г | наличие |  |  |
|  | Поручни непрерывные с двух сторон: | О, С | наличие |  |  |
|  | высота от поверхности передвижения | О | 90 см |  |  |
|  | горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | О, С | не менее 30 см |  |  |
|  | сечение поручня | О, С | 3-5 см |  |  |
|  | просвет между поручнем и стеной | О, С | не менее 5 см |  |  |
|  | Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более | О, С | наличие |  |  |
|  | Бортики по краям лестничного марша не менее 2 см, если не соприкасаются со стеной | О, С | наличие |  |  |
| 2.3. | Пандус |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед пандусным маршем (вверху и внизу): | С | наличие |  |  |
|  | ширина тактильной полосы | С | не менее 50-60 см |  |  |
|  | расстояние от тактильной полосы до начала марша | С | 80 см |  |  |
|  | Разворотная площадка перед пандусом | К | не менее 150х150 см |  |  |
|  | Промежуточная площадка при высоте подъема более 0,8 м: | К | наличие |  |  |
|  | площадка прямая, длина × ширина | К | не менее 150х100 см |  |  |
|  | площадка поворотная, длина × ширина | К | не менее 150х150 см |  |  |
|  | Ширина пандуса при одностороннем движении | К | не менее 100 см |  |  |
|  | Уклон пандуса, высота/длина | К | Н/L не более 1/12 (8%) |  |  |
|  | Высота одного подъема | К | не более 80 см |  |  |
|  | Поручни пандуса непрерывные с двух сторон: | К | наличие |  |  |
|  | высота поручней от поверхности передвижения | К | 70 см |  |  |
|  |  | О | 90 см |  |  |
|  | горизонтальные завершения поручней с нетравмирующим окончанием | К, О, С | не менее 30 см |  |  |
|  | сечение поручня | О, С | 3-5 см |  |  |
|  | просвет между поручнем и стеной | О, С | не менее 5 см |  |  |
|  | Бортик с открытой стороны марша | К, О | 5 см и более |  |  |
|  | Нескользкое при намокании покрытие | К, О, С, Г | наличие |  |  |
|  | Аппарель (наклонный спуск) при отсутствии пандуса | К | не допускается |  |  |
| 2.4. | Платформа подъемная для инвалидов (при перепаде уровней пола в помещениях при отсутствии пандуса – по техническим условиям на установку) |
|  | Указатели и знак размещения платформы | К | наличие |  |  |
|  | Наружный подъемник вертикальный (В) | К, О | наличие |  |  |
|  | Наружный подъемник наклонный (Н) | К, О | наличие |  |  |
|  | Мобильный гусеничный подъемник | К | наличие |  |  |
|  | Разворотные площадки, ширина × глубина | К | не менее 150х150 см |  |  |
| 2.5. | Двери входные |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед дверью: | С | наличие |  |  |
|  | ширина тактильной полосы | С | не менее 30 см |  |  |
|  | расстояние от тактильной полосы до двери | С | 60 см |  |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | К, О, С | наличие |  |  |
|  | Контрастная предупреждающая маркировка на участке двери, выполненном из прозрачного полотна, высота от уровня пола | К, О, С | 120-150 см |  |  |
|  | Ширина входного проема в свету | К, О | не менее 90 см |  |  |
|  | Форма ручки П-образная или иная, позволяющая управлять одной рукой | К, О | наличие |  |  |
|  | Доводчик, усилие | К, О | не более 2,5 Кгс |  |  |
|  | Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто» | К, О, С | наличие |  |  |
|  | Задержка автоматического закрывания двери | К, О | не менее 15 сек. |  |  |
|  | Прозрачная смотровая панель, высота от уровня пола | К, О, С | 30-90 см |  |  |
|  | Противоударная полоса (при наличии прозрачного полотна), высота от уровня пола | К, О, С | не менее 30 см |  |  |
|  | Вращающиеся двери и турникеты | К, О, С, Г | не допускается |  |  |
| 2.6. | Тамбур между дверями |
|  | Габариты тамбура, ширина × глубина | К | не менее 180х220 см |  |  |
|  | Высота порогов | К, О, С | 2,5 см и менее |  |  |
|  | Освещенность тамбура | С | наличие |  |  |
| 2.7. | Двери внутренние |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед дверью: | С | наличие |  |  |
|  | ширина тактильной полосы | С | 30 см |  |  |
|  | расстояние от тактильной полосы до двери | С | 60 см |  |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | К, О, С | наличие |  |  |
|  | Знак доступности для инвалидов- колясочников | К | не менее одной в ряду |  |  |
|  | Контрастная предупреждающая маркировка на участке двери, выполненном из прозрачного полотна, высота от уровня пола | К, О, С | 120-150 см |  |  |
|  | Ширина входного проема в свету | К, О | не менее 90 см |  |  |
|  | Форма ручки П - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой | К, О | наличие |  |  |
|  | Доводчик, усилие | К, О | не более 2,5 Кгс |  |  |
|  | Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто» | К, О, С | наличие |  |  |
|  | Задержка автоматического закрывания двери | К, О | не менее 15 сек |  |  |
|  | Прозрачная смотровая панель, высота от уровня пола | К, О | 30-90 см |  |  |
|  | Противоударная полоса (при наличии прозрачного полотна), высота от уровня пола | К, О, С | не менее 30 см |  |  |
|  | Вращающиеся двери (турникеты) | К, О, С | не допускается |  |  |
| 2.8. | Лестница внутренняя (при наличии перепада высот на пути от тамбура до уровня 1-го этажа): |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем (вверху и внизу) по всей длине: | С | наличие |  |  |
|  | ширина тактильной полосы | С | не менее 30 см |  |  |
|  | расстояние от тактильной полосы до кромки крайней ступени | С | 60 см |  |  |
|  | Ширина марша | О, С | не менее 135 см |  |  |
|  | Высота ступени | О, С | 12-15 см |  |  |
|  | Глубина ступени | О, С | 30-35 см |  |  |
|  | Единообразная геометрия всех ступеней (форма, профиль), кроме рисунка нижней ступени первого марша | О, С | наличие |  |  |
|  | Ровная горизонтальная шероховатая поверхность | О, С, Г | наличие |  |  |
|  | Контрастная окраска верхней и нижней ступеней | С | наличие |  |  |
|  | Нескользкое при намокании покрытие | О, С, Г | наличие |  |  |
|  | Поручни непрерывные с двух сторон: | О, С | наличие |  |  |
|  | высота от поверхности передвижения | О | 90 см |  |  |
|  | горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | О, С | не менее 30 см |  |  |
|  | сечение поручня | О, С | 3-5 см |  |  |
|  | просвет между поручнем и стеной | О, С | не менее 5 см |  |  |
|  | Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более | О, С | наличие |  |  |
|  | Бортики по краям лестничного марша не менее 2 см, если не соприкасаются со стеной | О, С | наличие |  |  |
| 2.9. | Пандус внутренний (при наличии лестницы до уровня 1-го этажа) |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед пандусным маршем (вверху и внизу): | С | наличие |  |  |
|  | ширина тактильной полосы |  | не менее 30 см |  |  |
|  | расстояние от тактильной полосы до начала марша | С | 60 см |  |  |
|  | Разворотная площадка перед пандусом, габариты | К | 150х150 см |  |  |
|  | Промежуточная площадка при высоте подъема более 0,8 м: | К | наличие |  |  |
|  | площадка прямая, длина ×ширина | К | не менее 150х100 см |  |  |
|  | площадка поворотная, длина × ширина | К | не менее 150х150 см |  |  |
|  | Ширина пандуса при одностороннем движении | С | не менее 100 см |  |  |
|  | Уклон пандуса, высота/длина | К | Н/L не более 1/12 (8%) |  |  |
|  | Высота одного подъема | К | не менее 80 см |  |  |
|  | Поручни пандуса непрерывные с двух сторон: | К | наличие |  |  |
|  | высота поручней от поверхности передвижения | К | 70 см |  |  |
|  |  | О | 90 см |  |  |
|  | горизонтальные завершения поручней с нетравмирующим окончанием | К, О, С | не менее 30 см |  |  |
|  | сечение поручня | К, О, С | 3-5 см |  |  |
|  | просвет между поручнем и стеной | К, О, С | не менее 5 см |  |  |
|  | Бортик с открытой стороны марша | К, О | 5 см и более |  |  |
|  | Нескользкое при намокании покрытие | К, О, С, Г | наличие |  |  |
|  | Аппарель (наклонный спуск) при отсутствии пандуса | К | не допускается |  |  |
| 2.10. | Платформа подъемная для инвалидов (при перепаде уровней пола в помещениях при отсутствии пандуса – по техническим условиям на установку) |
|  | Указатели и знак размещения платформы | К | наличие |  |  |
|  | Наружный подъемник вертикальный (В) | К, О | наличие |  |  |
|  | Наружный подъемник наклонный (Н) | К, О | наличие |  |  |
|  | Мобильный гусеничный подъемник (М) | К | наличие |  |  |
|  | Разворотные площадки, ширина × глубина | К | не менее 150х150 см |  |  |

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1. | Коридоры / холлы |
|  | Ширина пути движения: |  |  |  |  |
|  | при одностороннем движении | К | не менее 150 см |  |  |
|  | при встречном движении | К | не менее 180 см |  |  |
|  | с оборудованием и мебелью | К | не менее 120 см |  |  |
|  | Глубина зоны перед дверью: |  |  |  |  |
|  | на «себя» | К | не менее 150 см |  |  |
|  | от «себя» | К | не менее 120 см |  |  |
|  | Разворотные площадки, ширина х глубина | К | не менее 150х150 см |  |  |
|  | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): | К, О, С, Г | наличие |  |  |
|  | расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см | О | не менее 1 ед. на этаж |  |  |
|  | глубина 150 см, ширина 90 см | К | не менее 1 ед. на этаж |  |  |
|  | Навесное оборудование и выступы в зоне движения, на высоте от 70 до 200 см от уровня пола | С, К | не более 10 см |  |  |
|  | Рельефная и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина | С | 60 см (допускаются световые маячки) |  |  |
| 3.2. | Лестница внутренняя междуэтажная № 1 |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем (вверху и внизу) по всей длине: | С | наличие |  |  |
|  | ширина тактильной полосы | С | не менее 30 см |  |  |
|  | расстояние от тактильной полосы до кромки крайней ступени | С | 60 см |  |  |
|  | Ширина марша | О, С | не менее 135 см |  |  |
|  | Высота ступени | О, С | 12-15 см |  |  |
|  | Глубина ступени | О, С | 30-35 см |  |  |
|  | Единообразная геометрия всех ступеней (форма, профиль), кроме рисунка нижней ступени первого марша | О, С | наличие |  |  |
|  | Ровная горизонтальная шероховатая поверхность | О, С, Г | наличие |  |  |
|  | Контрастная окраска верхней и нижней ступеней | С | наличие |  |  |
|  | Нескользкое при намокании покрытие | О, С, Г | наличие |  |  |
|  | Поручни непрерывные с двух сторон: | О, С | наличие |  |  |
|  | высота от поверхности передвижения | О | 90 см |  |  |
|  | горизонтальные завершения поручней с нетравмирующим окончанием | О, С | не менее 30 см |  |  |
|  | сечение поручня | О, С | 3-5 см |  |  |
|  | просвет между поручнем и стеной | О, С | не менее 5 см |  |  |
|  | Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более | О, С | наличие |  |  |
|  | Бортики по краям лестничного марша не менее 2 см, если не соприкасаются со стеной | О, С | наличие |  |  |
|  | Промежуточная площадка при длине марша более 10 см | О | наличие |  |  |
| 3.3. | Лестница внутренняя междуэтажная № 2 |
|  | Вкладки при наличии других лестниц |
| 3.4. | Пандус междуэтажный |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед пандусным маршем (вверху и внизу): | С | наличие |  |  |
|  | ширина тактильной полосы | С | не менее 30 см |  |  |
|  | расстояние от тактильной полосы до начала марша | С | 60 см |  |  |
|  | Разворотная площадка перед пандусом, габариты | К | 150х150 см |  |  |
|  | Промежуточная площадка при высоте подъема более 0,8 м: | К | наличие |  |  |
|  | площадка прямая, длина × ширина | К | не менее 150х100 см |  |  |
|  | площадка поворотная, длина × ширина | К | не менее 150х150 см |  |  |
|  | Ширина пандуса при одностороннем движении | С | не менее 100 см |  |  |
|  | Уклон пандуса, высота/длина | К | Н/L не более 1/12 (8%) |  |  |
|  | Высота одного подъема | К | не более 80 см |  |  |
|  | Поручни пандуса непрерывные с двух сторон: | К | наличие |  |  |
|  | высота поручней от поверхности передвижения | К | 70 см |  |  |
|  |  | О | 90 см |  |  |
|  | горизонтальные завершения поручней с нетравмирующим окончанием | К, О, С | не менее 30 см |  |  |
|  | сечение поручня | К, О, С | 3-5 см |  |  |
|  | просвет между поручнем и стеной | К, О, С | не менее 5 см |  |  |
|  | Бортик с открытой стороны марша | К, О | 5 см и более |  |  |
|  | Нескользкое при намокании покрытие | К, О, С, Г | наличие |  |  |
|  | Аппарель (наклонный спуск) при отсутствии пандуса | К | не допускается |  |  |
| 3.5. | Платформа подъемная для инвалидов (при перепаде уровней пола в помещениях при отсутствии пандуса – по техническим условиям на установку) |
|  | Указатели и знак размещения платформы | К | наличие |  |  |
|  | Наружный подъемник вертикальный (В) | К, О | наличие |  |  |
|  | Наружный подъемник наклонный (Н) | К, О | наличие |  |  |
|  | Мобильный гусеничный подъемник (М) | К | наличие |  |  |
|  | Разворотные площадки, ширина × глубина | К | не менее 150х150 см |  |  |
| 3.6. | Лифт пассажирский в зоне оказания услуги |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед лифтом: | С | наличие |  |  |
|  | ширина тактильной полосы | С | не менее 30 см |  |  |
|  | расстояние от тактильной полосы до лифта | С | 60 см |  |  |
|  | Разворотная площадка перед лифтом, габариты | К | 150х150 см |  |  |
|  | Знак доступности лифта для инвалидов | К, С | наличие |  |  |
|  | Указатель этажа перед лифтом | С | наличие |  |  |
|  | Высота цифр на указателе этажа | С | 7,5 см |  |  |
|  | Габариты кабины, глубина × ширина | К | не менее 140х110 см |  |  |
|  | Ширина дверного проема кабины лифта в свету | К | не менее 80 см |  |  |
|  | Задержка времени автоматического закрывания двери | К, О | 15 сек. и более |  |  |
|  | Поручни кабины лифта | О | наличие |  |  |
|  | * Световая информация в кабине о движении лифта | С | наличие |  |  |
|  | * Звуковая информация в кабине лифта о номере этажа | С | наличие |  |  |
|  | * Высота расположения панели управления | К | 90-110 см |  |  |
|  | * Тактильные (рельефные) указатели на панели управления | С | наличие |  |  |
|  | * Световая и звуковая информация о прибытии лифта на лифтовой площадке | С, Г | наличие |  |  |
| * Поставляется в составе комплектующих лифта. При отсутствии – рекомендуется по возможности заменить. |
| 3.7. | Эскалатор |
|  | Вход на эскалатор, ширина проема в свету | К | не менее 90 см |  |  |
|  | Тактильные полосы на входах и выходах | С | наличие |  |  |
|  | Динамики/усилители звука вдоль спуска для экстренных сообщений | Г, С | наличие |  |  |
|  | Контрастные полосы по внешнему периметру ступенек эскалатора | О, Г | наличие |  |  |

4. ФУНКИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1. | Помещения различного функционального значения |
|  | Зона для маневрирования кресло-коляски | К | не менее 150х150 см |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету | К, О | не менее 90 см |  |  |
| 4.2. | Обслуживание через окно/прилавок/кассу № |
|  | Высота рабочей поверхности (стеллаж, прилавок) | К | 80-110 см |  |  |
|  | Размеры зоны обслуживания, ширина х глубину | К | не менее 90х150 см |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавок |
| 4.3. | Обслуживание в кабинете № |
|  | При наличии двери сделать описание в соответствии с п. 2.7. Двери внутренние |  |  |  |  |
|  | Размеры зоны сидения, глубина | О | не менее 120 см |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски, ширина × глубина | К | не менее 150х150 см |  |  |
|  | Стол высотой рабочей поверхности | К, О | 60-80 см |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |
| 4.4. | Кабина индивидуального обслуживания № |
|  | При наличии двери сделать описание в соответствии с п. 2.7. Двери внутренние |  |  |  |  |
|  | Размеры кабины, ширина × глубина | К | не менее 160х180 см |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски, ширина × глубина | К | не менее 150х150 см |  |  |
|  | Размеры зоны сидения, глубина | О | не менее 120 см |  |  |
|  | Крючки для костылей | О | наличие |  |  |
|  | высота размещения крючков | О | 120 см |  |  |
|  | выступ крючка от стены | О | 12 см |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин |
| 4.5. | Зал (зрительный, обеденный, для конференций и пр.) |
|  | При наличии двери сделать описание в соответствии с п. 2.7. Двери внутренние |  |  |  |  |
|  | Доля мест для инвалидов-колясочников | К | не менее 2 % |  |  |
|  | Ширина прохода к месту | К | не менее 120 см |  |  |
|  | Доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | Г | не менее 1 шт. (при вместимости более 50 человек - не менее 4 %) |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких залов |
| 4.6. | Спортивный зал (каток) |
|  | При наличии двери сделать описание в соответствии с п. 2.7. Двери внутренние |  |  |  |  |
|  | Наличие зоны безопасности вокруг игровых площадок и тренажеров | К, О, С, Г | наличие |  |  |
|  | Наличие откидных скамеек для отдыха | К, О, С, Г | наличие |  |  |
| 4.7. | Плавательный бассейн |
|  | При наличии двери сделать описание в соответствии с п. 2.7. Двери внутренние |  |  |  |  |
|  | Ширина обходной дорожки по периметру ванны: | К, О, С |  |  |  |
|  | крытых ванн бассейна | К, О, С | не менее 200 см |  |  |
|  | открытых ванн бассейна | К, О, С | 250 см |  |  |
|  | Дорожка со стороны стартовых тумбочек и выходов из раздевальных комнат, длина | К, О | не менее 350 см |  |  |
|  | Лестница для спуска в воду, ширина | О, Г, С | не менее 90 см |  |  |
|  | Поручни стационарные на лестнице в бассейны | О, С, Г | наличие |  |  |
|  | Поручни сплошные по периметру обходной дорожки, высота по поверхности передвижения | О, К, С | 90 см |  |  |
|  | Контрастная полоса по всему периметру бассейна обходной дорожки | С | наличие |  |  |
|  | Подъемник (или желоб) для пуска в воду инвалидов | К, О | наличие |  |  |
|  | Стационарные скамейки по внешней стороне обходной дорожки высотой 50 см | К, О, С, Г | наличие |  |  |
|  | Места для хранения кресло-колясок на площадке обходной дорожки | К | наличие |  |  |
|  | Рельефные (тактильные) полосы на обходных дорожках для открытых ванн, ширина | С | не менее 120 см |  |  |
|  | Предупредительная цветовая маркировка на входах и выходах из бассейна, центровке трамплинов, стартовых тумбочек | С | наличие |  |  |

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1. | Санузел |
|  | Зона для маневрирования кресло-коляски | К | не менее 150x150 см |  |  |
|  | Знак доступности помещения и кабины для инвалида | К, О | наличие |  |  |
|  | Ширина дверного проема в кабину и в санузел в свету | К | не менее 90 см |  |  |
|  | Универсальная кабина | К, О | не менее 1 ед. |  |  |
|  | Габариты кабины, минимальные (глубина × ширина) | К | не менее 180x165 см |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски рядом с унитазом, (ширина × глубина) | К | не менее 80x120 см |  |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к писсуару (унитазу), ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета) | С | 30 см |  |  |
|  | Опорные поручни у унитаза, в т.ч. откидные | К, О | наличие |  |  |
|  | Крючки для костылей у унитаза: | О | наличие |  |  |
|  | высота размещения крючков |  | 120 см |  |  |
|  | выступ крючка от стены |  | 12 см |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски у раковины, минимальные глубина× ширина | К | не менее 130x85 см |  |  |
|  | Высота раковины | К | 75-85 см |  |  |
|  | Опорный поручень | О | наличие |  |  |
| Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин) |
| 5.2. | Раздевальные помещения |
|  | При наличии двери сделать описание в соответствии с п. 2.7. Двери внутренние |  |  |  |  |
|  | Подиум или островная скамья вдоль стен раздевальной для возможности переодевания лежа (длиной 300 см, шириной 70-90 см, высотой 50 см) либо расширенная скамья (шириной не менее 60 см) | К, О | наличие |  |  |
|  | Проход между скамьями в общих раздевальных, ширина | К, О, С | не менее 180 см |  |  |
|  | Индивидуальный шкаф для одежды и костылей: | К, О | не менее двух |  |  |
|  | высота шкафа при открытом способе хранения одежды | О К | не более 170 см не более 130 см |  |  |
|  | высота размещения крючков | О | 120 см |  |  |
|  | выступ крючка от стены | О | 12 см |  |  |
|  | Нескользское при намокании покрытие | К, О, С, Г | наличие |  |  |
| 5.3. | Душевые помещения |
|  | При наличии двери сделать описание в соответствии с п. 2.7. Двери внутренние |  |  |  |  |
|  | Знак доступности для инвалидов-колясочников | К | наличие |  |  |
|  | Душевая кабина увеличенных размеров: | К, О, С | не менее одной |  |  |
|  | закрытая кабина, глубина× ширина | К | 180x180 см |  |  |
|  | открытая кабина со сквозным проходом | О | 120x90 см |  |  |
|  | Опорные поручни в кабине, высота | К, О, С | 90 см |  |  |
|  | Перемещающийся по высоте душ | К, О | наличие |  |  |
|  | Откидное кресло-стул в кабине | К, О | наличие |  |  |
|  | Крючки для костылей: | О | наличие |  |  |
|  | высота размещения крючков | О | 120 см |  |  |
|  | выступ крючка от стены | О | 12 см |  |  |
|  | Кнопка вызова экстренной помощи | К, О, С, Г | наличие |  |  |
|  | Нескользское при намокании покрытие | К, О, С, Г | наличие |  |  |
|  | Место для хранения кресло-коляски | К | наличие |  |  |

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.1. | Визуальные средства информации о предоставлении услуг и назначении помещений | Г | наличие |  |  |
|  | Надписи: | С, Г | наличие |  |  |
|  | размещение на высоте | К, С, Г | не более 160 см |  |  |
|  | высота прописных букв | С | не менее 7,5 см |  |  |
|  | освещенность | С | наличие |  |  |
|  | Указатели, пиктограммы: |  | наличие |  |  |
|  | размещение на высоте | К, С | 60-110 см |  |  |
|  | высота прописных букв | С | наличие |  |  |
|  | освещенность | С | наличие |  |  |
| 6.2. | Тактильные средства информации о предоставлении услуги: | С | наличие |  |  |
|  | размещение тактильного средства, высота | С | 110 см |  |  |
|  | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | С | не менее одной |  |  |
|  | на кнопках управления лифта | С | не менее одной |  |  |
|  | на поручнях лестниц | С | наличие |  |  |
|  | на кабинах санитарно-бытовых помещений | С | наличие |  |  |
| 6.3. | Текстофоны (текстовые телефоны) | Г | наличие |  |  |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | С, Г | наличие |  |  |
|  | Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В) | К | наличие |  |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | С | наличие |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 кв. м | С | наличие |  |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации, высота | Г, С | 60-110 см |  |  |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы наличие | К, О, С, Г | наличие |  |  |

7. ВЫВОДЫ

1. В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности для инвалидов объектов физкультурно-оздоровительного комплекса необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

| Объект анкетирования | Необходимые мероприятия по адаптации |
| --- | --- |
| 1. | ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ |  |
| 1.1. | Вход на территорию |  |
| 1.2. | Путь к главному (специализированному) входу в здание |  |
| 1.3. | Лестница наружная открытая |  |
| 1.4. | Пандус наружный |  |
| 2. | ВХОДНАЯ ГРУППА для доступа в зону оказания услуг |  |
| 2.1. | Крыльцо или входная площадка |  |
| 2.2. | Лестница крыльца |  |
| 2.3. | Пандус |  |
| 2.4. | Платформа подъемная для инвалидов (при перепаде уровней пола в помещениях при отсутствии пандуса - по техническим условиям на установку) |  |
| 2.5. | Двери входные |  |
| 2.6. | Тамбур между дверями |  |
| 2.7. | Двери внутренние |  |
| 2.8. | Лестница внутренняя (при наличии перепада высот на пути от тамбура до уровня 1-го этажа): |  |
| 2.9. | Пандус внутренний (при наличии лестницы до уровня 1-го этажа) |  |
| 2.10. | Платформа подъемная для инвалидов (при перепаде уровней пола в помещениях при отсутствии пандуса - по техническим условиям на установку) |  |
| 3. | ПУТИ ДВИЖЕНИЯ |  |
| 3.1. | Коридоры/холлы |  |
| 3.2. | Лестница внутренняя междуэтажная № 1 |  |
| 3.3. | Лестница внутренняя междуэтажная № 2 |  |
| 3.4. | Пандус междуэтажный |  |
| 3.5. | Платформа подъемная для инвалидов (при перепаде уровней пола в помещениях при отсутствии пандуса - по техническим условиям на установку) |  |
| 3.6. | Лифт пассажирский в зоне оказания услуги |  |
| 3.7. | Эскалатор |  |
| 4. | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |
| 4.1. | Помещения различного функционального назначения |  |
| 4.2. | Обслуживание через окно/прилавок/кассу № |  |
| 4.3. | Обслуживание в кабинете № |  |
| 4.4. | Кабина индивидуального обслуживания № |  |
| 4.5. | Зал (зрительный, обеденный, для конференций и пр.) |  |
| 4.6. | Спортивный зал (каток) |  |
| 4.7. | Плавательный бассейн |  |
| 5. | САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |
| 5.1. | Санузел |  |
| 5.2. | Раздевальные помещения |  |
| 5.3. | Душевые помещения |  |
| 6. | СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ |  |
| 6.1. | Визуальные средства информации о предоставлении услуг и назначении помещений |  |
| 6.2. | Тактильные средства информации о предоставлении услуги |  |
| 6.3. | Текстофоны (текстовые телефоны) |  |

| Руководитель рабочей группы по обследованию объекта | Руководитель объекта |
| --- | --- |
| ___________________________________________________________ (должность) | ___________________________________________________________ (должность) |
| _____________________________________ / ____________________ (подпись) (ФИО) | _____________________________________ / ____________________ (подпись) (ФИО) |
| «______» _____________________ 20 __ г. | «______» _____________________ 20 __ г. |

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды на кресле-коляске, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Анкета составляется на каждый элемент физкультурно-оздоровительного комплекса. Если количество элементов превышает указанное в анкете, необходимые страницы должны быть размножены и приложены к имеющимся.

# Footnotes

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание, культурно-досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания

Заполняется только при наличии. Для инвалида-колясочника эскалатор доступен только с сопровождением.