УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

А.Н.Силкин

« ____ » _______________ 201_ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по организации обследования, заполнению анкет

обследования и паспортов доступности для инвалидов

объектов потребительского рынка и услуг

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

К сфере потребительского рынка и услуг относятся объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания различного функционального значения, независимо форм собственности, свободные для посещения   населением. Обследования, анкетирование и паспортизация объектов потребительского рынка и услуг (далее – объекты) проводятся администрациями муниципальных образований с целью получения достоверной и полной информации об их доступности, безопасности, комфортности и информативности для лиц с ограничениями жизнедеятельности-инвалидов на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха.

Для выявления приоритетов при разработке местных программ адаптации объектов потребительского рынка и услуг в числе первоочередных можно рекомендовать для обследования торговые предприятия приближенного облуживания: магазины, универсамы и мини-маркеты, специализированные предприятия торговли и отделы «хлебобулочные изделия», «молочные продукты», «бакалеи», киоски и торговые киоски-автоматы (см.СП35-103-2001), аптеки, предприятия общественного питания (сеть предприятий быстрого питания, столовые) и объекты социально значимых видов услуг (предприятия бытового обслуживания,  в том числе парикмахерские, обувные, часовые мастерские, ремонт бытовых приборов, оплата коммунальных услуг, комплексные предприятия бытового обслуживания «мульти-сервис, химчистки, бани и пр.).

Нормативной базой, регламентирующей мероприятия по адаптации существующей среды жизнедеятельности в соответствии с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, призван стать комплекс № 35 отраслевых нормативных документов в области и строительства. Основным документом федерального уровня для данного комплекса является СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Кроме СПиП, в состав базового блока нормативных документов нового поколения по 35 комплексу входит:

СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.»;

СП 35-102-2001 «Жилая среда с элементами, доступными инвалидам»;

СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

СП 35-104 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Организаций обследования объектов потребительского рынка и услуг на территории населенных пунктов осуществляется районными группами, состав которых формируется Главами администрации муниципальных образований (руководителями исполнительных органов государственной власти, ответственными за проведение паспортизации на подведомственных объектах).

Районная группа осуществляет координацию и контроль работ по обследованию, анкетированию и паспортизации объектов на территории муниципального образования (населенного пункта); сбор и экспертизу полученных результатов, подготовку сводной информационной ведомости о доступности для инвалидов общественных зданий и сооружений муниципального образования; оказание методической и консультативной помощи рабочим группам организаций и учреждений.

В состав районной группы муниципального образования рекомендуется включать руководителей рабочих профильных групп; представителей территориальных органов социальной защиты населения; специалистов (экспертов) структурных подразделений администрации муниципального образования по направлениям деятельности (социальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, потребительский рынок и услуги, занятость населения, архитектура и градостроение); членов общественных организаций всероссийских обществ инвалидов, слепых и глухих (ВОИ, ВОС и ВОГ).

Районная группа муниципального образования осуществляет координацию деятельности рабочих профильных групп, создаваемых для проведения обследования, анкетирования и паспортизации объектов, расположенных на территории района; оказание рабочим профильным группам методической и практической помощи, проведение инструктажа (обучения), сбор и экспертизу результатов проведения анкетирования и паспортизации объектов на территории района, намеченных к обследованию, подготовку и передачу в районную группу сводной информационной ведомости о доступности для инвалидов общественных зданий и сооружений района; обеспечение сохранности информации с целью формирования районной базы данных об обследованных объектов.

Рабочая профильная группа создается для непосредственного проведения натурного обследования объекта, намеченного к анкетированию и паспортизации, и заполнения паспорта его доступности для инвалидов. Рабочую группу рекомендуется формировать из сотрудников объекта. Для обследования (анкетирования) могут также привлекаться студенты архитектурно- строительных учебных заведений, волонтеры, члены общественных организаций инвалидов, эксперты и других специалисты.

Рабочая профильная группа должна состоять минимум из трех человек: руководитель группы, прошедший специальный инструктаж, и два члена группы, производящие измерения с помощью инструментов и приспособлений и заносящие данные измерений в таблицу.

Рекомендуемая последовательность проведения анкетирования:

- инструктаж руководителей рабочих групп и передача им планов обследуемых объектов;

- согласование даты проведения обследования с балансодержателями объектов;

- размножение необходимого количества бланков анкет по числу объектов и отдельных таблиц анкеты в соответствии с количеством обследуемых элементов на каждом объекте;

- инструктаж членов групп о целях, порядке и последовательности проведения обследования;

- ознакомление членов группы с планами обследуемых объектов;

- непосредственное обследование объектов с фиксацией в анкеты результатов обследования и рекомендуемых мероприятий для устранения выявленных отклонений от нормативных требований.

Рекомендуемый инструментарий для проведения обследования:

- рулетка 5-10 м (меньшая длина не рекомендуется);

- жесткий планшет/картон формата Ах4 или Ах3,желатильно с прикрепляемыми страницами анкеты;

- шариковая, гелевая ручка или карандаш с мягким грифелем и небольшой мелок (или грифель) для разметки при измерениях;

- портативный фонарик (при недостаточной освещенности места измерения, например, в вестибюле здания, переходе);

- прибор для измерения угла наклона (электронный угломер);

- фотоаппарат.

Использование других приспособлений и приборов – на усмотрение руководителя группы.

ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Анкетированию подлежит объекты, внесенные в согласованный в установленном порядке территориальный список

В соответствии с Классификатором АС «Адаптация» объектов сервисного обслуживания (потребительский рынок и услуг) по типам учреждений включают: Торговые комплексы (магазины),  Аптеки, Объекты общественного питания, Бани, Прачечные, Кладбища, Муниципальные автостоянки, Общественные туалеты, Объекты телевидения и радиовещания, Автоматические и телефонные станции, Телеграф, Почтампы, Банковские учреждения (коды 401 – 413).

Районная группа назначает руководителю обследуемого объекта дату проведения анкетирования и паспортизации.

Перед началом анкетирования объектов представители районной группы проводят инструктаж  рабочих профильных групп о целях и задачах анкетирования и паспортизации; основных архитектурно – планировочных  элементах объекта, подлежащих анкетированию; правилах заполнения анкеты; технических средствах для натурных замеров.

Типовая форма анкеты (Анкета обследования доступности для инвалидов объекта потребительского рынка и услуг) состоит из семи разделов:

- Входная группа;

- Пути движения;

- Зона оказания услуг;

- Санитарно – бытовые помещения;

- Средства информации и телекоммуникации;

- Территория объекта;

- Выводы.

При заполнении титульного листа анкеты необходимо указать ведомственную принадлежность объекта, выбрать основной вид деятельности (сервисное обслуживание), указать форму собственности, описать размещение объекта и объем услуг в установленных расчетных показателях для основного вида деятельности объекта (количество посещений/день, вместимость и др.).

Элементы объекта, рассматриваемые в разделах 1,2,5 анкеты (1. Наружные входы. Входная группа. 2. Пути движения внутри объекта. 5. Средства информации и телекоммуникации на объекте), являются обязательными к заполнению для всех объектов независимо от видов их деятельности (обслуживания).

Раздел 3 анкеты (Зона обслуживания) формируется из приведенных в ней основных видов обслуживания в зависимости от форм предоставления на объекте услуги: обслуживание через окно/прилавок; в кабинете; с перемещением по маршруту; кабина индивидуального обслуживания; зал.

Раздел 4 анкеты(санитарно-бытовые помещения) заполняется при наличии для посетителей санитарно – бытового  помещения на объекте.

В разделе 5 анкете (Средства информации и телекоммуникации на объекте) строка «Речевые информаторы и маяки» на данном этапе не заполняется.

Раздел 6 анкеты (Территория объекта) заполняется при наличии отведенной  и оформленной в установленном порядке территории.

Места для инвалидов и мало мобильных групп населения в помещениях зоны обслуживания следует предусматривать в соответствии с требованиями п.п.4.12 - 4.21; 4.25 СНиП 35-01-2001.

Допускается устройство мест для инвалидов за счет сокращения вместимости (наполняемости)помещений.

Места для индивидуального транспорта инвалидов на открытых автостоянках следует предусматривать в соответствии с требованиями п.3.12 СНиП 35-01-2001.

В разделе 7 отражаются выводы, полученные в результате обследования объекта и анализа фактических величин (графа 5) по всем разделам анкеты.

Перед началом натурного  обследования объекта рабочая группа проводит анализ материалов БТИ объекта (проектной документации) и определяет зоны и помещения, в которые должны быть доступны для инвалидов, и их функциональное назначение в соответствии с разделами анкеты; получает в районной группе бланки анкеты с необходимым количеством вкладок: лестница, окно/прилавок, кабинет, маршрут движения, кабина, туалетная комната.

При наличии на объекте нескольких зданий и нескольких помещений с отдельным входом они подлежат обследованию с отражением в отдельных анкетах.

В связи с ограниченным объемом анкеты в ней отражены только самые необходимые элементы для адаптации, обеспечивающие доступность обследуемого объекта для инвалидов.

Все обмеры, произведенные при натурном обследовании объекта, записываются в графу 5 анкеты единицах измерения, которые указанны в графе 4 анкеты (м, см, %, ед, показатель отношения высоты (Н) к длине (L) проекции H/L).

Для отдельных элементов (контрастная окраска крайних ступеней, место для сидения, знак доступности и пр.) фиксируется только их наличие. В этом случае следует поставить знак «+», если этот элемент присутствует на обследуемом объекте, или «–», если такового нет.

При обследовании элементов дверь, подъемник и таксофон необходимо выбрать один из предложенных в анкете  вариантов ответов. Например, при мобильного подъемника (ступенехода) ставится символ «М», при наличии вертикального или наклонного подъемников – соответственно «В» и «Н», а при отсутствии подъемно – транспортного средства – «–».

В графе 6 «Рекомендуемые мероприятия по адаптации» при отсутствии элемента, несоответствии его фактических показателей показателю норматива (графа 4) или необходимости его ремонта указываются: установка или создание отсутствующего элемента, ремонт или замена разрушенного элемента, реконструкция части объекта. Например, поручни есть, но они требуют замены. В этом случае для данного элемента в графе 6 ставится слово «замена». При наличии элемента, удостоверяющего нормативным требованиям и необходимого качества, в графе 6 ставится прочерк.

После завершения заполнения разделов 1-5 анкеты проводится дополнительный анализ графы 6 с целью определения примерного перечня мероприятий по обеспечению доступности данного объекта для инвалидов.

К числу обязательных общих мероприятий по адаптации относятся:

а) в пределах зданий и помещений:

- организация доступности входной группы,

- обустройство путей движения (горизонтальных и вертикальных связей),

- обеспечение возможности обслуживания инвалидов,

- обустройство санитарных узлов (кабин) и мест отдыха для инвалидов (при необходимости),

- обеспечение средствами информации, доступными для инвалидов;

б) на территории (от красной линии застройки участка объекта до входа в здание, помещение):

- беспрепятственный обустроенный проход,

- места для парковки индивидуального транспорта.

Указывается необходимость технических средств (подъемная платформа для инвалидов, пассажирский лифт, информационное табло, текстофон и др. ).

Перечень мероприятий, приведенных в анкете, в дальнейшем может являться основой составления Технического задания на выполнение работ по приспособлению для инвалидов объекта с определением финансовых затрат.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПАСПОРТА ДОСТУПНОСТИ

Паспорт доступности объекта для лиц с ограничениями жизнедеятельности (инвалидов) заполняется рабочей профильной группой на основании анкеты после ее утверждений районной группой.

Сведения об объекте из пп.1-5 анкеты (1. Ведомственная принадлежность объекта. 2. Вид деятельности. 3. Форма  собственности объекта. 4. Размещение объекта. 5. Объем предоставляемых услуг) переносятся соответственно в пп. 1-5 паспорта.

В п. 6 паспорта (Доступность объекта для инвалидов) руководители объекта после анализа требований по обеспечению доступности для каждой из указанных категорий инвалидов должен отметить один из вариантов оказание услуг на объекте:

- вариант «А»: полная доступность всех мест на объекте;

- вариант «Б»: локальная доступность – входной группы, специально выделенного места обслуживания (кабинета и пр.) и пути движения к нему;

- вариант «В»: облуживание сотрудниками на дому без дополнительной платы (например, уколы на дому).

В п.7 паспорта «Доступность элементов объекта потребительского рынка или услуги» (таблица) делается заключение доступности отдельных функциональных зон объекта для каждой из указанных категорий инвалидов. Доступность функциональной зоны определяется на основании анализа разделов 1-5 анкеты.  В каждом разделе анкеты (например, раздел 1. Входная группа) рассматриваются  элементы объекта, необходимы для данной категории инвалидов (например, колясочников (К). Для этих элементов сравниваются показатель фактической величины (графа 5) с показателем норматива (графа 4). При соответствии в анализируемом  разделе анкеты фактических показателей элементов показателю норматива и отсутствии рекомендации в графе 6 для данной категории инвалидов в паспорте ставится  символ «+», т.е. функциональная зона объекта доступна для данной категории инвалидов. В противном случае ставиться символ «–».

Аналогичный анализ проводиться отдельно для каждой категории инвалидов по всем разделам анкеты (входная группа, пути движения, зоны оказания услуг и т.д.).

В таблице п.7 паспорта по срокам 4 (Санитарно-бытовые помещения) и 6 (территория объекта) при отсутствии на объекте санитарно-гигиенических помещений и территории следует отметить «нет».

В п. 8 паспорта «Заключение о доступности для инвалидов объекта потребительского рынка или услуги» (таблица) делается заключение о доступности объекта для каждой из указанных категорий инвалидов. Доступность объекта определяется по результатам анализа таблицы п. 7 паспорта.

Объект считается полностью доступным для данной категории инвалидов, если доступны все его функциональные зоны (пп. 1-5) имеются средства информации и телекоммуникации (во всех заполненных строчках таблицы п.7 паспорта стоит символ «+» для данной категории инвалидов). В этом случае в первой строке п.8 паспорта для данной категории инвалидов ставится символ «Х».

Объект считается частично доступным для данной категории инвалидов при наличии приспособленной входной группы и пути движения к локальной зоне обслуживания (пп. 1-3 таблицы п.7). В этом случае для данной категории инвалидов ставится символ «Х» во второй строке таблицы п.8.

Объект считается недоступным для данной категории инвалидов при недоступности входной группы, пути движения и зоны обслуживания для данной категории инвалидов, при этом ставиться символ «Х» третьей строке таблицы П.8.

Объект считается полностью (комплексно) доступным, если он доступен для всех категорий инвалидов (п.9).

Паспорт доступности объекта подписывается руководителем объекта и утверждается руководителем районной группы.

Паспорт доступности объекта и анкета передаются в районную профильную группу, по одному экземпляру паспорта и анкеты хранятся на объекте.

При проведении адаптационных мероприятий на объекте их результаты вносятся в анкету и паспорт доступности объекта. В случае изменения степени доступности объекта, меняются выводы в анкете (раздел 7. Выводы)и заключение о доступности объекта  в паспорте(пп.7,8,9).