УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

А.Н.Силкин

« ____ » _______________ 20__ г.

Методические рекомендации

по организации обследования, заполнению анкет обследования

и паспортов доступности для инвалидов

многоквартирных жилых зданий и дворовых территорий

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

Методические рекомендации по организации обследования, анкетирования и паспортизации многоквартирных жилых зданий и дворовых территорий (далее – Методические рекомендации) разработаны в рамках реализации Областной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2013 годы.

I. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по организации обследования, заполнению анкет обследования и паспортов доступности для инвалидов многоквартирных жилых домов

ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБСЛЕДОВАНИЯ

Объектами обследования жилого дома являются входная зона (крыльцо), тамбур, вестибюль подъезда, пути движения (лифт, лестница), которые обеспечивают доступность квартиры для инвалида. Заполнение анкет и измерения осуществляются по этим элементам.

Для проведения обследования объектов создаётся рабочая группа, состоящая минимально из трёх человек: руководитель группы, прошедший специальный инструктаж, два члена группы, производящие измерения с помощью инструментов и приспособлений. Целесообразно в состав рабочей группы включать специалистов ДЕЗ, Госжилинспекции, которые могут профессионально оценить ситуацию и дать грамотные рекомендации по осуществлению мероприятий по адаптации для инвалидов обследуемых элементов объекта. Для обследования подъездов жилого дома необходимо наличие плана первого этажа, который можно получить у балансодержателя или в БТИ.

Последовательность проведения анкетирования жилого дома следующая:

•	проведение инструктажа руководителей рабочих групп и передача им списков обследуемых многоквартирных жилых домов; определение номеров анкет;

•	согласование руководителем группы даты проведения обследования с балансодержателями жилых домов;

•	размножение необходимого количества бланков анкет по количеству жилых домов и отдельных таблиц анкеты по количеству подъездов в этих домах;

•	проведение руководителем инструктажа членов рабочей группы о целях, порядке и последовательности проведения обследования, ознакомление с приложением «Словарь применяемых терминов»;

•	ознакомление членов группы с планами подъездов;

•	непосредственное обследование подъездов жилого дома с фиксацией в анкете результатов обследования и рекомендуемых мероприятий для устранения выявленных отклонений от нормативных требований.

Рекомендуемый инструмент для проведения обследования:

•	рулетка 3 – 5 м;

•	секундомер или часы с секундной стрелкой;

•	прямоугольный треугольник;

•	измеритель уклонов поверхности;

•	жёсткий планшет;

•	ручка или карандаш и мелок для разметки при измерениях;

•	фонарик (при недостаточной освещённости места измерения).

Использование других приспособлений и приборов – на усмотрение руководителя группы.

В качестве справочного материала руководителям рабочих групп рекомендуется иметь СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для моломобильных групп населения» и своды правил – СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учётом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» и СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам».

ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

До начала проведения обследования конкретного дома следует иметь планы БТИ или чертежи 1-го этажа.

Титульный лист анкеты содержит:

•	№ анкеты и почтовый адрес жилого дома;

•	ведомственную принадлежность дома;

•	год постройки и номер типовой серии (определяются по паспорту БТИ или по документам балансодержателя);

•	количество этажей и подъездов.

В анкету вносятся сведения по каждому подъезду с указанием его номера. В заголовках разделов указывается обозначение помещений по плану БТИ.

Таблица, заполняемая для каждого подъезда, состоит из 5 граф:

•	в графе 1 перечислены наименования обследуемых элементов здания (зон, помещений, приспособлений, оборудования), которые обеспечивают доступность жилого дома для инвалидов;

•	в графе 2 перечислены категории инвалидов, для которых установлены нормативы. Приняты следующие сокращения: К – инвалиды на креслах-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха;

•	в графе 3 приведены числовые или качественные показатели нормативов доступности. Нормативы основных элементов, обеспечивающих доступность объекта для инвалидов, выделены полужирным шрифтом;

•	в графу 4 заносятся фактические результаты измерений элементов объекта в единицах измерения или их наличие. При определении наличия элемента, например, контрастная окраска верхних и нижних ступеней, следует поставить знак «+», если окраска выполнена, или «–», если её нет. Если данный элемент отсутствует (например, лестница, пандус, подъёмник), то графа 4 перечёркивается по диагонали;

•	в графе 5 при соответствии элемента нормативу ставится прочерк (мероприятие не требуется), при отсутствии или некачественном состоянии элементов обследуемого объекта указываются рекомендуемые мероприятия по его адаптации: установка или создание отсутствующего элемента, ремонт, капитальный ремонт или замена некачественного элемента, реконструкция части объекта. (Например, окраска ступеней есть, но в основном стёрлась. В этом случае для данного элемента в графе 5 ставится слово «замена»).

После обследования всех подъездов данного жилого дома заполняется единый на жилой дом раздел «Выводы».

ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ

Входная зона (до тамбура)

В ходе обследования определяются следующие объекты.

Крыльцо или входная площадка:

- высота входной площадки (крыльца). Высота площадки является проверочной величиной, определяющей необходимость лестницы, пандуса, ограждения;

- габариты площадки, ширина и глубина. Минимальный размер входной площадки, обеспечивающий перемещение на ней инвалида на кресле-коляске при открывании входной двери;

- наличие ограждения. Ограждение выполняется при перепадах высот более 45 см (3 ступеньки) для предотвращения падения человека. Ограждением могут служить: стенка, скамейка, цветник, продолжение ограждения лестницы и т.д.;

- нескользкое покрытие. Покрытие не должно допускать скольжения при намокании. См. также Покрытие нескользкое в приложении «Словарь применяемых терминов»;

- освещение. Источник электроосвещения должен освещать площадку, табло домофона и табличку с номером подъезда и квартир. Место его расположения не фиксируется;

- навес защищает от осадков, если расположен над входной площадкой не выше 3-х метров и по размеру накрывает её.

Лестница крыльца:

- ширина лестничного марша. Измеряется расстояние от одного края лестницы до другого по ширине;

- высота ступени (подступенок). Измеряется для самой высокой ступени расстояние по вертикали от уровня одной ступени до уровня следующей. Ступени выше 15 см могут служить препятствием для инвалида с поражением нижних конечностей;

- глубина ступени (проступи). Измеряется расстояние от края ступени до подступенка;

- единообразная геометрия ступеней. Все ступени в марше должны быть одинаковыми по высоте подступенка и ширине проступи. Если проступи выщерблены или стёрты на 1 – 2 см, то следует зафиксировать несоблюдение норматива;

- ровная горизонтальная поверхность ступеней. Наклонные ступени создают опасность травматизма в сырую и снежную погоду;

- выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней. Выделяется цветом ступень и подступенок нижней ступени и часть крыльца на ширину лестничного марша и последний верхний подступенок. Рекомендуется использовать жёлтый или белый цвет;

- рельефная (тактильная) полоса. Рельефная полоса, предупреждающая слепого инвалида о препятствии (лестница), может быть выполнена из рельефной тротуарной плитки, различных ковриков, которые должны быть надёжно закреплены. Измеряется расстояние, которое должно быть равно 60 см, от подступенка крайней ступени в марше до ближайшего края тактильной полосы. Ширина тактильной полосы не менее 60 см;

- поручни с двух сторон. При односторонних поручнях фиксируется несоответствие требованиям. Высота поручня измеряется от его верхней точки;

- горизонтальное завершение поручня. Измеряется горизонтальная часть поручня, выходящая за пределы крайних ступеней марша. Не травмирующее окончание – это, как правило, закругление поручня к стене, вниз к стойке ограждения и т.п.;

- поручень вдоль стены. Для удобства обхвата рукой поручня расстояние между стеной и поручнем должно быть не менее 5 см.

Пандус крыльца:

- ширина марша. Марш (наклонная часть) пандуса должен представлять собой сплошную поверхность. Ширина измеряется от бортика до бортика. Если пандус состоит из нескольких маршей, то указывается меньшая величина;

- уклон марша. Если пандус состоит из нескольких маршей, измерение проводится для самой крутой части.

Уклон пандуса удобно определять угломером. При его отсутствии измеряется горизонтальная длина проекции марша и высота от основания до верхней точки марша. В анкету записывается отношение высоты (принятое за единицу) к длине, приведенное к простой дроби. При значительных отклонениях уклона пандуса от норматива уклон можно не измерять, а писать в графу 4 «не соответствует».

Для упрощения измерения можно применить следующие приёмы. В нижней части пандуса находят точку, где его высота от уровня земли H = 0,5 м. От основания полученной линии до начала пандуса измеряют длину (L). Фактическая длина должна быть равна или больше 6 м.

От начала марша пандуса по горизонтали отмеряют L = 1 м, от этой точки по боковой стенке марша измеряют вертикаль (H). Фактическая величина вертикальной линии больше 0,08 м показывает, что уклон пандуса превышает норматив.

0,5 м                                                          H (норматив 0,08 м)

L (норматив 6 м)                                                                   1 м

| Отношение H/L | Угол уклона пандуса | Длина пандуса по горизонтали L в м при высоте 0,5 м | Высота пандуса H в м при длине по горизонтали 1 м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/12 - норматив | 5 - норматив | 6 | 0,08 |
| 1/10 | 6 | 5 | 0,1 |

- покрытие марша. Требования те же, что для покрытия крыльца;

- бортик с открытой стороны марша. Бортик необходим для предотвращения соскальзывания колеса кресла-коляски, трости, ноги;

- разворотная площадка перед пандусом. В нижней и верхней части пандуса (в данном случае часть крыльца) необходима площадка для заезда на пандус. Её габариты определяются необходимым пространством для разворота кресла-коляски;

- промежуточная площадка. При высоте крыльца больше 0,8 м на пандусе делаются промежуточные горизонтальные площадки, на которых инвалид может отдохнуть при подъёме и погасить скорость при спуске. Размеры площадки при прямом движении не менее: ширина – 1 м, глубина (размер по ходу движения) – 1,5м. При необходимости разворота на 90º и 180º необходима площадка шириной не менее 1,5 м;

- поручни пандуса двусторонние. Для колясочников необходимы поручни с двух сторон на высоте 70 см, для опорников – на стандартной высоте 85 – 95 см;

- горизонтальные завершения поручня. Те же требования, что и для лестниц.

Домофон:

- рельефные кнопки. Рельефные цифры и символы на кнопках домофона должны иметь высоту и толщину рельефа 0,8 – 1,2 мм, цифры должны различаться на ощупь;

- задержка времени действия сигнала домофона измеряется секундомером.

Табличка с номером подъезда и квартир над входной дверью. Надпись должна быть контрастной и хорошо различимой для лиц с дефектами зрения.

Тамбур

Входная наружная дверь:

- ширина дверного проёма. Измеряется «в свету» по горизонтали от внутренней поверхности одного вертикального обрамления двери (косяка) до внутренней поверхности другого обрамления за вычетом толщины дверного полотна, находящегося в открытом положении и служащего фактическое пространство для движения;

- форма ручки двери. Ручки дверей должны быть удобны для инвалидов с нарушенной функцией верхних конечностей. Не допускается применение ручек – «кнопок» в виде шара или круглой плоской пластины;

- доводчик. Максимальное усилие, прикладываемое инвалидом при открывании дверей, определяется по паспорту доводчика;

- задержка автоматического закрывания двери определяется секундомером. Данная величина указана также в паспорте доводчика.

Внутренние размеры тамбура:

- глубина тамбура – это размер по ходу движения, ширина – размер поперёк движения;

- высота порогов. Порог может иметь в разрезе сложную форму. Размер 2,5см относится к вертикальной части порога. Скошенную часть порога (мини-пандус) можно не учитывать;

- освещённость. Ввиду того, что наружные двери с остеклением стали заменять на сплошные, внутри тамбура необходимо предусматривать электрическое освещение.

Дверь внутренняя – измерения как для двери наружной.

Вестибюль подъезда

Лестница – при перепаде отметок пола в вестибюле. Измерения проводятся так же, как для наружной лестницы. Лестница должна дублироваться пандусом или подъёмником.

Пандус внутренний – измерения проводятся как для наружного пандуса.

Подъёмник – платформа подъёмная для инвалидов. Не должен ограничивать проход другим жителям.

Пути движения

Лифт – при наличии в подъезде нескольких лифтов обмеряется лифт, имеющий наибольшие габариты:

- задержка времени автоматического закрывания дверей лифта определяется по секундомеру;

- ширина дверного проёма лифта измеряется «в свету» между торцами открытых дверей;

- тактильные (рельефные) указатели на панели управления – номера этажей шрифтом Брайля или рельефными цифрами, ощущаемые прикосновением пальца (как у домофона).

Площадка перед лифтом – обследуются площадки на первом этаже и на типовом.

Выводы

В разделе «Выводы» на основании записей в графе 5 даются обобщающие заключения о доступности подъезда № по каждой категории инвалидов.

Подъезд считается доступным для инвалидов определённой категории, если соответствуют нормативам все элементы, выделенные полужирным шрифтом, и большинство остальных элементов анкеты, определённые для данной категории.

Подъезд считается частично доступным для определённой категории инвалидов, если соответствуют нормативам элементы, выделенные полужирным шрифтом, определённые для данной категории.

Подъезд считается недоступным для определённой категории инвалидов, если недоступна хотя бы одна из четырёх групп элементов подъезда для этой категории.

Если подъезд не доступен или доступен частично для отдельных категорий инвалидов, то даются предварительные рекомендации по адаптации элементов, препятствующих доступу инвалидов в здание.

В завершение по дому делается обобщающее заключение, например: «Дом доступен для инвалидов с поражением слуха, частично доступен для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и зрения, не доступен для инвалидов на кресле-коляске».

К каждой анкете прикладывается копия плана БТИ, в соответствии с которым произведены обозначения функциональных зон.

ЗАПОЛНЕНИЕ  ПАСПОРТА  ДОСТУПНОСТИ

Паспорт доступности для инвалидов жилого дома заполняется на основании анкеты после её утверждения главой администрации муниципального образования.

В пункте 3 фиксируется фактическая доступность элементов каждого подъезда для четырёх категорий инвалидности.

В пункте 4 фиксируется степень доступности в целом подъездов жилого дома для инвалидов по каждой категории в соответствии с выводами анкеты.

В пункте 5 даётся заключение о степени доступности жилого дома для инвалидов каждой категории в соответствии с обобщающим заключением в разделе «Выводы» анкеты.

В пункте 6 делается однозначное заключение о доступности многоквартирного жилого дома в целом: «Жилой дом доступен для инвалидов» - «не доступен для инвалидов» (указывается категория инвалидов).

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по организации обследования дворовых территорий, заполнению анкет обследования и паспортов доступности для инвалидов

ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБСЛЕДОВАНИЯ

Объектами обследования дворовой территории являются пути движения и площадки, которые должны быть доступны для инвалидов. Заполнение анкет и измерения осуществляются по этим элементам.

Для проведения обследования создаётся рабочая группа, состоящая минимально из трёх человек: руководитель группы, прошедший специальный инструктаж, два члена группы, производящие измерения с помощью инструментов и приспособлений. Целесообразно в состав рабочей группы включать специалистов ДЕЗ, а также привлекать районного архитектора и специалистов ОАТИ, которые могут профессионально оценить ситуацию и дать грамотные рекомендации по осуществлению мероприятий по адаптации дворовых территорий для инвалидов. Обследование дворовой территории рекомендуется проводить после ознакомления с паспортом «Планировочное решение и благоустройство» для обследуемой территории. К анкете обследования необходимо приложить план территории из паспорта или при его отсутствии получить план у балансодержателя. Отметить границы обследуемого участка.

Последовательность проведения анкетирования дворовой территории следующая:

- проведение инструктажа руководителей рабочих групп и передача им списков обследуемых дворовых территорий;

- согласование руководителем группы даты проведения обследования с балансодержателями дворовых территорий;

- размножение необходимого количества бланков анкет по количеству обследуемых дворовых территорий и отдельных таблиц анкеты для путей движения и площадок в соответствии с планом дворовой территории;

- проведение руководителем инструктажа членов рабочей группы о целях, порядке и последовательности проведения обследования, ознакомление с приложением к анкете «Словарь применяемых терминов»;

- ознакомление членов рабочей группы с планами обследуемых дворовых территорий;

- непосредственное обследование территорий с фиксацией в анкете результатов обследования и рекомендуемых мероприятий для устранения выявленных отклонений от нормативных требований.

Рекомендуемый инструмент для проведения обследования:

- рулетка 3 - 5 м;

- измеритель уклонов поверхности;

- жёсткий планшет;

- ручка или карандаш и мелок для разметки при измерениях.

В качестве справочного материала руководителям рабочих групп рекомендуется иметь СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и сводами правил – СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учётом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» и СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки для инвалидов и других маломобильных групп населения».

ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

До начала проведения анкетирования следует заполнить титульный лист анкеты:

- указать площадь обследуемой территории в пределах определённых границ;

- указать балансодержателя территории;

- указать № и дату составления паспорта «Планировочное решение и благоустройство»;

- отметить фактическое местоположение и пронумеровать обследуемые пути движения на плане территории, занести все необходимые данные в анкету. Так же описать в анкете пути движения на дворовой территории;

- отметить и пронумеровать все площадки на дворовой территории и занести их в анкету. Описать площадки на дворовой территории  в анкете;

- данные о количестве путей движения и площадок указать на первом листе анкеты.

В анкету вносятся данные на все пронумерованные пути движения (раздел I) и площадки (раздел II) независимо от идентичности их планировок и состава элементов. В подзаголовке каждой таблицы раздела указывается номер площадки или пути движения в соответствии с табл. 1 и 3.

Таблица 2 каждого раздела, описывающая пути движения и площадки на дворовой территории, состоит из 6 граф:

- в графе 1 указываются №№ обозначений по плану территории, прикладываемому к анкете;

- в графе 2 перечислены обследуемые элементы территории, доступность которых необходимо обеспечить для инвалидов. Если этих элементов несколько, то в графу 1 заносятся их номера;

- в графе 3 перечислены категории инвалидов, для которых установлен норматив. Приняты следующие сокращения: К – инвалиды на креслах-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха;

- графа 4 содержит параметры нормативов доступности, установленные для инвалидов, в единицах измерения;

- в графу 5 заносятся фактические результаты измерений элементов объекта обследования в единицах измерения или их наличие. При определении наличия элемента (например, пандуса) следует поставить знак « + », если этот элемент присутствует на обследуемом объекте, или « – », если такового нет;

- в графе 6 «Рекомендуемые мероприятия по адаптации» при отсутствии элемента, несоответствии его фактических показателей показателю норматива (графа 3) и т.п. указываются: установка или создание отсутствующего элемента, ремонт, капитальный ремонт или замена разрушенного элемента, реконструкция части объекта. Например, поручни есть, но они требуют замены. В этом случае для данного элемента в графе 6 ставится слово «замена». При наличии элемента, удовлетворяющего нормативным требованиям и необходимого качества, в графе 6 ставится прочерк (мероприятие не требуется).

После обследования в разделе «Выводы» делается заключение о доступности дворовой территории, площадок и путей движения для каждой категории инвалидов.

ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ

Описание путей движения на дворовой территории (анкета, раздел I, табл. 2)

Основной пешеходный путь движения № _____ вдоль дома (домов №№) _____ (анкета, раздел I, табл. 2, пункт 2.1.)

В ходе обследования определяются:

Ширина пути. Измеряется ширина тротуара, включая ширину бордюрного камня.

Съезд с тротуара на проезжую часть. Как минимум должно быть два съезда: в начале и в конце тротуара. Съезды могут быть напротив каждого подъезда жилого дома.

- Уклон (высота к длине). Определяется угломером. При его отсутствии нужно измерить высоту бордюрного камня вдоль тротуара (обычно 15- 20 см) и в месте съезда (норматив 4 см). Длина пологой части спуска должна в 10 и более раз превышать разницу между высотой бордюрного камня вдоль тротуара и в месте съезда. Например: 15 – 4 = 11 см, длина наклонной части съезда должна быть не менее 1,1 м.

Открытая лестница на перепадах рельефа. Если дворовая территория имеет перепады рельефа, на путях движения необходимо обустройство лестниц и пандусов. Если перепадов рельефа нет, соответствующие строчки графы 6 перечёркиваются по диагонали.

- высота ступени (подступенок). Измеряется расстояние по вертикали от уровня одной ступени до уровня следующей (для самой высокой ступени);

- глубина ступени (проступи). Измеряется расстояние от края ступени до подступенка;

- единообразная геометрия ступеней. Все ступени в марше должны быть одинаковыми по высоте подступенка и ширине проступи;

- ровная горизонтальная поверхность. Если проступи выщерблены или стёрты на 1 – 2 см, то следует зафиксировать не соблюдение норматива. Наклонные ступени создают опасность травматизма в сырую и снежную погоду;

- поручни с двух сторон. При одностороннем поручне фиксируется несоответствие требованиям;

- высота поручня. Измеряется от его верхней точки, т.е. с учётом диаметра. Желательно иметь горизонтальное завершение поручня за пределом марша длиной до 30 см, закруглённой формы.

Пандус, дублирующий лестницу

- ширина пандуса. Наклонная часть пандуса должна представлять собой сплошную поверхность. Измеряется от бортика до бортика. Если пандус состоит из нескольких маршей, то указывается меньшая ширина;

- уклон. Уклон пандуса определяется угломером. Если пандус состоит из нескольких маршей, то указывается наибольший уклон. Можно воспользоваться методом измерений, приведённых на стр. 3, 4 брошюры;

- поручни с двух сторон. Для колясочников необходимы поручни с двух сторон на высоте 70 см, для опорников – на стандартной высоте 85 – 95 см.

Второстепенный пешеходный путь движения № _____ к площадке _____

(анкета, раздел I, табл. 2)

Второстепенные пути движения обеспечивают связь между жилыми домами и площадками в пределах дворовой территории.

Ширина пути. Измеряется ширина дорожки от одного садового борта до противоположного.

- «Твёрдые покрытия». Покрытие должно обеспечивать возможность передвижения на кресле-коляске без значительных усилий;

- Толщина шва при покрытии из бетонных плит. Измеряется максимальная ширина. Толщина шва более 1,5 см создаёт трудности при передвижении инвалидов на кресле-коляске и пользующихся при ходьбе дополнительными опорами (тростью, костылями).

Открытая лестница на перепадах рельефа. Пандус на перепадах рельефа. Съезд на проезжую часть. Обследование проводится так же, как в разделе 2.1. Основные пути движения.

Описание площадок на дворовой территории (анкета, раздел II, табл. 2)

Площадки на дворовых территориях, включающие детские площадки, площадки для отдыха взрослых, спортивные площадки, площадки для выгула домашних животных, имеют общие элементы, где образуется соблюдение нормативов доступности, а именно:

Перепад высот между самой площадкой и поверхностью подводящего пути движения должен быть не более 4 см, что обеспечивает въезд на площадку инвалида на кресле-коляске.

При наличии вокруг площадки ограждения в ней должен быть проход или калитка шириной не менее 90 см.

Путь по периметру площадки шириной не менее 120 см обеспечивает возможность безопасного передвижения по площадке инвалида-опорника или колясочника.

Место для размещения инвалида на кресло-коляске не должно мешать проходу других граждан.

Скамья с опорами и спинкой необходима для инвалидов-опорников.

Освещение. Размещение источников света не оговаривается.

Площадки для инвалидов включают площадку гостевой автостоянки и мест парковки для спецмашин инвалидов. На гостевой автостоянке выделяется не менее одного места.

Количество мест парковки для автомашин инвалидов, живущих в прилегающих к дворовой территории жилых домах, должно соответствовать числу машин, выданных через органы соцзащиты.

Нормативные габариты места парковки автомашин инвалидов должны быть обозначены на стоянке специальной разметкой на тротуаре. Обязательный спецзнак или спецразметка должны отвечать международным и российским стандартам.

Выводы

В разделе «Выводы» даются обобщающие заключения: по всем обследованным путям и площадкам.

Путь движения № _____ или площадка № _____ считаются приспособленными для определённой категории инвалидов, если соответствуют нормативам все элементы, выделенные полужирным шрифтом, и большинство остальных элементов анкеты, определённые для данной категории.

Путь движения № _____ или площадка № _____ считается частично приспособленными для определённой категории инвалидов, если соответствуют нормативам все элементы, выделенные полужирным шрифтом, определённые для данной категории.

Путь движения № _____ или площадка № _____ считается недоступными для определённой категории инвалидов, если недоступен хотя бы один из элементов, выделенных полужирным шрифтом для этой категории.

Дворовая территория приспособлена для инвалидов полностью, если доступны для инвалидов главные пути движения и хотя бы по одной площадке каждого вида и по одному второстепенному пути к ней.

Заполнение паспорта доступности для инвалидов дворовой территории

Паспорт доступности для инвалидов дворовой территории заполняется на основании анкеты после её утверждения главой администрации соответствующего муниципального образования.

При заполнении пунктов 1 – 4 паспорта использовать данные титульного листа анкеты.

Пункты 5 и 6 заполняются на основании раздела «Выводы» в анкете.

В пункте 7 делается итоговое заключение о доступности для инвалидов дворовой территории в целом: «Дворовая территория доступна для инвалидов», если доступны для всех категорий инвалидов все главные пути и по одной из площадок каждого вида и по одному из второстепенных путей к каждой площадке. В противном случае делается вывод, что  «Дворовая территория недоступна для инвалидов, требуется адаптация».

Паспорт проверяется и подписывается главой администрации соответствующего муниципального образования и балансодержателем территории.

# Text boxes

угол уклона

угол уклона