ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

по доступности для инвалидов многоквартирных жилых зданий и дворовых территорий

| Наименование элементов здания (помещений, зон, приспособлений, оборудования) | Номер пункта и тип нормативного документа | Установленный норматив доступности | Категории инвалидов, для которых необходимо соблюдение норматива |
| --- | --- | --- | --- |
| МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ 1.1. Входная зона |
| Крыльцо (входная площадка) |
| Габариты площадки ширина глубина | Табл. 4.1 п. 2.7 СП 35-101 | не менее 2,2 м 2,2 м | колясочники |
| Ограждение (при высоте площадки от уровня земли более 45 см) | п. 3.32 СНиП 35-01 | наличие | колясочники, опорники, слепые |
| Нескользкое покрытие | п. 3.14 СНиП 35-01 | наличие | для всех категорий |
| Навес для защиты крыльца, входной площадки от осадков | п. 3.14 СНиП 35-01 | наличие | для всех категорий |
| Лестничный марш к входной площадке: ширина марша высота ступени глубина ступени единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней ровная горизонтальная поверхность контрастная окраска верхней и нижней ступеней | п. 3.27 СНиП 35-01 п. 3.28 СНиП 35-01 п. 3.28 СНиП 35-01 п. 3.27 СНиП 35-01 п. 3.28 СНиП 35-01 п. 3.21 СНиП 35-01 | не менее 1,35 м 12 см 30 – 35 см наличие наличие наличие | опорники, слепые опорники, слепые опорники, слепые опорники, слепые опорники, слепые слепые |
| Рельефная (тактильная) полоса перед лестницей (ширина) | п. 3.21 СНиП 35-01 | 60 см | слепые |
| Поручни с двух сторон: высота поручня от поверхности передвижения горизонтальные завершения поручня | п. 3.32 СНиП 35-01 п. 3.32 СНиП 35-01 п. 3.32 СНиП 35-01 | наличие 85 – 95 см 30 см | опорники, слепые опорники, слепые опорники, слепые |
| Поручень вдоль стены, просвет между поручнем и стеной | п. 6.6 СП 35-101 | 5 см и более | опорники, слепые |
| Пандус к входной площадке | п. 3.4 СНиП 35-01 | при высоте площадки более 4 см от уровня земли | колясочники, опорники |
| Ширина марша (сплошная поверхность) | п. 3.29 СНиП 35-01 | 100 см и более | колясочники |
| Уклон марша (высота / длина или градусы) | п. 3.29 п. 4.20 рис. 2.22 СП 35-101 | отношение высоты к горизонтальной проекции длины не более 1/12, уклон не более 5 градусов | колясочники, опорники |
| Покрытие марша | п. 3.14 СНиП 35-01 | не скользкое | для все категорий |
| Бортик с открытой стороны марша | п. 3.31 СНиП 35-01 | 5 см и более | колясочники, опорники |
| Разворотная площадка перед пандусом | п. 3.29 СНиП 35-01 | не менее 1,5 × 1,5 м | колясочники |
| Промежуточная площадка при высоте крыльца более 0,8 м: поворотная, прямая (глубина × ширина) | п. 3.19, 3.29 СНиП 35-01 | не менее 1,5 × 1,5 м 1,5 × 1,0 м | колясочники |
| Поручни пандуса двухсторонние высота от поверхности марша высота от поверхности марша горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием | п. 3.32 СНиП 35-01 п. 3.32 СНиП 35-01 | 70 см 80 – 95 см 30 см | колясочники, опорники колясочники, опорники |
| Домофон, рельефные цифры задержка времени действия сигнала домофона на открывание | п. 4.11 СНиП 35-01 п. 7.7 СП 35-101 | наличие не менее 15 см | слепые колясочники, опорники |
| Табличка с номером подъезда и квартир над входной дверью (размер контрастных цифр) ширина входного проёма форма ручки двери – П-образная, дугообразная доводчик, усилие (из паспорта) задержка автоматического закрывания двери | п. 7.10 СНиП 35-01 п. 3.23 СНиП 35-01 п. 6.18 СП 35-101 п. 6.18 СНиП 35-01 п. 3.26 СНиП 35-01 | не менее 7,5 см не менее 90 см в свету наличие не более 2,5 кГс 5 см и более | слепые, глухие для всех категорий колясочники, опорники, слепые колясочники, опорники колясочники, опорники |
| 1.2. Тамбур |
| Внутренние размеры тамбура: глубина ширина высота порогов | п. 3.15 СНиП 35-01 п. 3.15 СНиП 35-01 п. 3.23 СНиП 35-01 | не менее 1,8 м 2,2 м 2,5 см и не менее | колясочники |
| Платформа подъёмная для инвалидов (при наличии лестницы и отсутствии пандуса) вертикальная или наклонная | п. 3.34, 3.39 СНиП 35-01 | наличие | колясочники, опорники |
| 1.3. Пути движения |
| Лифт глубина × ширина кабины ширина дверного проёма задержка времени автоматического закрывания дверей звуковое оповещение о номере этажей в кабине тактильные (рельефные) указатели на панели управления лифтом | п. 3.35 СНиП 35-01 п. 2.26 ч. 2 СП 35-101 ГОСТ Р 51631-2000 п. 4.11 СП 35-101 п. 5.16 ГОСТ Р 51631-2000 п. 5.16 ГОСТ Р 51631-2000 | не менее 1,4 × 1,1 м 80 см и более 15 см и более наличие наличие | колясочники колясочники, опорники слепые слепые |
| Лифтовая площадка габариты световая информация о движении лифта звуковая информация о движении лифта номер этажа напротив лифта тактильный (рельефный) указатель номера этажа на кнопке вызова | п. 2.26 ч. 2 СП 35-101 п. 3.37 СНиП 35-01 п. 3.37 СНиП 35-01 п. 3.37 СНиП 35-01 п. 5.16 ГОСТ Р 51631-2000 | не менее 1,5 × 1, 5 м наличие наличие 7,5 см наличие | колясочники глухие слепые слепые слепые |
| Внутренние лестницы Тактильный номер этажа на поручне | п. 3.33 СНиП 35-01 | наличие | слепые |
| 2. ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ 2.1. Пешеходные пути движения |
| Ширина путей движения основных второстепенных площадка на пересечении путей движения покрытие ровное, без применения насыпных крупноструктурных материалов при наличии швов толщина | п. 3.3 СНиП 35-01 п. 3.17 С 35-103 п. 3.7 СНиП 35-01 п. 3.7 СНиП 35-01 | не менее 150 см не менее 120 см наличие не более 1,5 см | колясочники, опорники, слепые колясочники, опорники, слепые колясочники колясочники, опорники колясочники, опорники |
| Съезд с тротуара на проезжую часть уклон (градус) ширина высота бортового камня | п. 3.3 СНиП 35-01 п. 3.3 СНиП 35-01 п. 3.4 СНиП 35-01 | не более 6 градусов не менее 1 м не более 4 см | колясочники, опорники колясочники, опорники колясочники |
| Открытая лестница на перепадах рельефа глубина проступи высота подъёма ступеней горизонтальность проступи единообразная геометрия всех ступеней поручни на высоте от поверхности передвижения | п. 3.9 СНиП 35-01 п. 3.9 СНиП 35-01 п. 3.9 СНиП 35-01 п. 3.9 СНиП 35-01 п. 3.14 СНиП 35-01 | не менее 40 см не более 12 см наличие наличие 90 см | опорники, слепые опорники, слепые опорники, слепые опорники, слепые колясочники, опорники, слепые, глухие |
| Пандус на перепадах рельефа уклон (градус) ширина поручни на высоте от поверхности передвижения | п. 3.29 СНиП 35-01 п. 3.29 СНиП 35-01 п. 3.32 СНиП 35-01 | не более 6 градусов не менее 1 м 0,7 м 0,9 м | колясочники колясочники, опорники колясочники, опорники |
| Площадка для отдыха взрослых Перепад высот между поверхностью пути и площадкой у входа; высота порога в ограждении Ширина входа на площадку (при наличии ограждения) Путь по периметру площадки, ширина Высота садового бортового камня по краям площадки Место возможного размещения кресла-коляски | п. 3.4 СНиП 35-01 п. 3.23 СНиП 35-01 п. 5.8 СП 35-103 (по аналогии со спортивными площадками) п. 3.4 СНиП 35-01 п.4.14 СП 35-101 | не более 4 см не менее 90 см не менее 120 см не менее 5 см размер не менее 1,5 × 1,5 м | колясочники колясочники колясочники, опорники, слепые колясочники, опорники колясочники |
| Детская площадка Перепад высот между поверхностью пути и площадкой у входа; высота порога в ограждении Ширина входа на площадку (при наличии ограждения) Путь по периметру площадки, ширина Высота садового бортового камня по краям площадки Место возможного размещения кресла-коляски | п. 3.4 СНиП 35-01 п. 3.23 СНиП 35-01 п. 5.8 СП 35-103 (по аналогии со спортивными площадками) п. 3.4 СНиП 35-01 п.4.14 СП 35-101 | не более 4 см не менее 90 см 120 см не менее 5 см размер не менее 1,5 × 1,5 м | колясочники колясочники колясочники, опорники слепые колясочники |
| Спортивная площадка Перепад высот между поверхностью пути и площадкой у входа; высота порога в ограждении Ширина входа на площадку (при наличии ограждения) Путь по периметру площадки, ширина Место возможного размещения кресла-коляски | п. 3.4 СНиП 35-01 п. 3.23 СНиП 35-01 п. 5.8 СП 35-103 п.4.14 СП 35-101 | не более 4 см не менее 90 см размер не менее 1,5 × 1,5 м | колясочники колясочники колясочники, опорники, слепые колясочники |
| Площадка для выгула домашних животных Ширина входа на площадку (в ограждении) | п. 3.23 СНиП 35-01 | не менее 90 см | колясочники |
| Площадка гостевой автостоянки Количество мест парковки для автомашин инвалидов Габариты места парковки Спецзнак или спецразметка на площадке Удалённость от жилого дома | п. 3.12 СНиП 35-01 п. 3.12 СНиП 35-01 п. 3.12 СНиП 35-01 п. 3.12 СНиП 35-01 | не менее 1 не менее 3,5 × 5,0 м наличие не более 100 м | колясочники колясочники колясочники колясочники |
| Места парковки автомашин инвалидов, полученных через органы соцзащиты Количество мест парковки автомашин инвалидов, полученных через органы соцзащиты Габариты места парковки Спецразметка на площадке Удалённость от жилого дома | п. 3.12 СНиП 35-01 п. 3.12 СНиП 35-01 п. 3.12 СНиП 35-01 п. 3.12 СНиП 35-01 | по одному на каждого проживающего инвалида не менее 3,5 × 5,0 м наличие не более 100 м | колясочники, опорники колясочники колясочники колясочники, опорники |