«УТВЕРЖДАЮ»

________________________________________

________________________________________

________________________________________

___________________________(____________)

«______»_____________________201_______г.

АНКЕТА

обследования доступности для инвалидов многоквартирного жилого здания

№______/ _______

_________________________________________________________________________________________________________________________

почтовый адрес                                                                                                               район

Ведомственная принадлежность дома_______________________________________________________________________________________

(городская, ТСЖ, ведомственная, ЖСК, частная (корпоративная) и т.д.)

Год постройки_____________ Типовая серия дома_____________ Количество этажей______________ Количество подъездов_____________

Подъезд №______________

| Наименование элементов здания (помещений, зон, приспособлений, оборудования) | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина или наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов здания при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Входная зона (до тамбура). Обозначение по плану БТИ_______________ |
| Крыльцо или входная площадка: высота входной площадки (крыльца) от уровня земли габариты площадки, ширина × глубина ограждение (при высоте площадки от уровня земли более 45 см) нескользкое покрытие навес для защиты крыльца, входной площадки от осадков | не установлен К К, О, С К, О, С, Г К, О, С, Г | - 220×220 см и более наличие наличие наличие |  |  |
| Лестница крыльца: ширина лестничного марша высота ступени (подступенок) глубина ступени (проступи) единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней ровная горизонтальная поверхность выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней рельефная (тактильная) полоса перед лестницей (ширина) | О, С О, С О, С О, С К, О, С, Г С С | 135 см и более 12 – 15 см 30 – 35 см наличие наличие наличие 60 см |  |  |
| Поручни с двух сторон: высота поручня от поверхности передвижения горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием | О, С О, С О, С | наличие 85 – 95 см 30 см |  |  |
| Поручень вдоль стены, просвет между поручнем и стеной | О, С | 5 см и более |  |  |
| Пандус крыльца: ширина марша (сплошная поверхность) уклон марша (высота / длина) покрытие марша бортик с открытой стороны марша | К К, О К, О, С, Г К, О | 100 см и более H / L – не более 1 / 12 нескользкое 5 см и более |  |  |
| Разворотная площадка перед пандусом | К | не менее 150 × 150 см |  |  |
| Промежуточная площадка при высоте крыльца более 0,8 м: прямая, длина × ширина поворотная, длина × ширина | К К К | наличие не менее 150 × 100 см не менее 150 × 150 см |  |  |
| Поручни пандуса двусторонние: высота от поверхности марша высота от поверхности марша горизонтальное завершение поручня с не травмирующим окончанием | К К О К, О | наличие 70 см 85 – 95 см 30 см |  |  |
| Домофон: рельефные кнопки задержка времени действия сигнала домофона на открывание | С К, О | наличие не менее 15 сек |  |  |
| Табличка с номером подъезда и квартир над входной дверью (размер контрастных цифр) | С, Г | 7,5 см и более |  |  |
| 2. Тамбур. Обозначение по плану БТИ______________ |
| Входная наружная дверь: ширина дверного проёма форма ручки двери – П-образная, дугообразная доводчик, усилие (из паспорта) задержка автоматического закрывания двери | К, О, С К, О, С К, О К, О | не менее 90 см наличие не более 2,5 Кгс 5 сек и более |  |  |
| Внутренние размеры тамбура: глубина × ширина тамбура высота порогов освещённость | К К, О С | не менее 180 × 220 см 2,5 см и менее наличие |  |  |
| Дверь внутренняя: ширина входного проёма форма ручки двери – П-образная или дугообразная | К К, О | не менее 90 см наличие |  |  |
| 3. Вестибюль подъезда. Обозначение по плану БТИ_______________ |
| Лестница (при наличии перепада высот на пути от тамбура до лифта): ширина марша высота ступени (подступенок) глубина ступени (проступи) единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней выделение цветом верхней и нижней ступеней | О О, С О, С О, С С | 135 см и более не более 15 см не менее 30 см наличие наличие |  |  |
| Поручни с двух сторон: высота поручня от поверхности передвижения горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием | О О, С О, С | наличие 85 – 95 см 30 см |  |  |
| Поручень вдоль стены, просвет между поручнем и стеной | О, С | 5 см и более |  |  |
| Пандус внутренний (при наличии лестницы до лифта) ширина марша уклон (отношение высоты к длине) разворотная площадка перед пандусом (внизу и вверху) | К К, О К | не менее 100 см H / L – не более 1 / 12 не менее 150 × 150 см |  |  |
| Поручни пандуса с двух сторон: высота от поверхности марша горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием | К, О К О К, О | наличие 70 см 85 – 95 см 30 см |  |  |
| Подъёмник (при наличии лестницы и отсутствии пандуса) Вертикальный / наклонный (указать тип подъёмника) | К, О | наличие |  |  |
| 4. Пути движения. Обозначение по плану БТИ_______________ |
| 4.1 Лифт (при нескольких лифтах указываются показатели большего) |
| Кабина: глубина × ширина задержка времени автоматического закрывания дверей ширина дверного проёма звуковое оповещение о номерах этажей тактильные (рельефные) указатели на панели управления | К К, О К С С | не менее 140 × 110 см 15 сек и более 80 см и более наличие наличие |  |  |
| Площадка пред лифтом: габариты световая информация о движении лифта звуковая информация о движении лифта номер этажа напротив лифта, высота цифр тактильный (рельефный) указатель номера этажа на кнопке вызова | К Г С С С | не менее 150 × 150 см наличие наличие 7,5 см наличие |  |  |
| 4.2 Лестница междуэтажная: |
| Высота ступени глубина проступи | О | не более 15 см не менее 30 см |  |  |
| Тактильный номер этажа на поручне | С | наличие |  |  |
| 5. Выводы |
| Для каждого подъезда (группы идентичных подъездов) делаются выводы: В результате обследования установлено, что подъезд(ы) № __________ доступен для категорий инвалидов __________ В результате обследования установлено, что подъезд(ы) № __________ частично доступен для категорий инвалидов __________ В результате обследования установлено, что подъезд(ы) № __________ не доступен для категорий инвалидов __________ Для адаптации подъезда № __________ (подъездов № № __________) необходимо выполнить следующие основные мероприятия: _________________________________________________________________________________________________________________________ |

Руководитель рабочей группы по обследованию                                                           Представитель балансодержателя (исполнительный

объекта                                                                                                                           директор, собственник, др.)

____________________________________________                                                           _______________________________________________

(подпись)                                                                          (фамилия и.о.)                                                                                                          (подпись)                                                                                (фамилия и.о.)

«_____» _______________ 201  г.

Примечания:

- Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.

- Элементы объекта, обязательные для доступности жилого дома для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендованными.

- Раздела 1 – 4 анкеты составляются на каждый подъезд. Для идентичных подъездов разделы 1 – 4 можно объединить с указанием в заголовке таблицы номеров подъездов.