Приложение

Перечень нормативных требований по доступности для инвалидов элементов транспортно-пешеходной инфраструктуры

| Наименование элементов объекта | Номер пункта и тип нормативного документа | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Категории инвалидов, для которых установлен норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| Тротуары и наземные пешеходные переходы |
| Пешеходные пути: • ширина • уклон • высота бордюра вдоль газона по краю тротуара • ровная поверхность •толщина шва при покрытии из плит • ограждение, газон со стороны проезжей части | 3.3,3.10 СНиП 35-01 3.3 СНиП 35-01 3.3 СНиП 35-01 3.3 СНиП 35-01 3.7 СНиП 35-01 | Ширина пути движения должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок. Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2% Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 5 см Для безопасного передвижения инвалидов необходимо ровное твердое покрытие Покрытие из бетонных плит должно быть ровным, а толщина швов между плитами не более 1,5 см В обязательный перечень элементов комплексного благоустройства включено озеленение вдоль улиц и дорог | К К К, С К, О К, О К, О |
| Элементы сопряжения поверхностей |
| Съезд: |  | При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами необходим бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного полотна | К |
| • ширина |  | Пандусы на пешеходных коммуникациях должны иметь равную с ними пропускную способность | К |
| • высота бордюрного камня | 3.4 СНиП 35-01 | Высота бордюрного камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью не более 4 см | К |
| • уклон | 3.3 СНиП 35-01 | При устройстве съездов допускается увеличивать продольный уклон до 10% (6°) на протяжении не более 10 м | К |
| • рельефная (тактильная) полоса | 3.6 СНиП 35-01 3.4 СП 35-101 | Тактильные средства предупреждающей информации следует размещать не ближе 0,8 м от зоны изменения пути | С |
| Открытая лестница по направлению движения при перепаде рельефа: |  | На пешеходных коммуникациях с уклонами 3-6% необходимо не реже, чем через 100 м, устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные выше уклоны, следует предусматривать устройство лестниц и пандусов |  |

| Наименование элементов объекта | Номер пункта и тип нормативного документа | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Категории инвалидов, для которых установлен норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| • высота подъема ступени • глубина проступи • единообразная геометрия ступеней • контрастная окраска крайних ступеней • тактильная полоса перед маршем, ширина • поручни с двух сторон • горизонтальные завершения поручней вверху и внизу • нетравмирующее окончание поручня | 3.9 СНиП 35-01 3.14,4.15 СП 35-101 3.14 СНиП 35-01 | Для открытых лестниц на перепадах рельефа ширина проступей - не менее 0,4 м, высота подъемов ступеней - не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пределах 1-2%. Допускается изменять рисунок проступей нижних ступеней первого марша открытых лестниц Предупреждающую сигнализацию о приближении к лестницам для людей с недостатками зрения следует обеспечивать применением информирующего рельефа (покрытия) и яркой контрастной окраски. Рекомендуется выделять желтым цветом ограничительные бортики, пересечение пути, первую и последнюю ступени лестницы Тактильная предупреждающая полоса должна начинаться не менее чем за 0,8 м до начала лестницы По обеим сторонам лестницы или пандуса следует предусматривать поручни круглого или прямоугольного сечения, отстоящие от стены на 4 см и удобные для обхвата рукой. Длина поручней должна быть больше длины пандуса и лестницы с каждой стороны не менее чем на 30 см. Концы поручней должны быть округленными и гладкими. Следует исключать соприкосновение руки с металлом | О, С С С,О |
| Пандус, дублирующий открытую лестницу: • ширина марша пандуса • уклон марша пандуса | 3.14 СНиП 35-01 3.29 СНиП 35-01 | При уклонах более 6% следует предусматривать устройство лестниц, обязательно сопровождая их пандусом Ширина пандуса должна быть не менее 1,0 м или равна ширине полосы движения Максимальная высота одного марша (подъема) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 8% (не более 5°) | К К О |
| Островок безопасности на наземном пешеходном переходе |  | Если в составе наземного пешеходного перехода расположен островок безопасности, приподнятый над уровнем дорожного полотна, в нем следует предусматривать проезд шириной не менее 0,9 м в уровне транспортного полотна для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок | К |
| Препятствия на пешеходных путях |
| Приствольное ограждение деревьев, расположенных в зоне тротуара, высота |  | Для деревьев, расположенных в мощении тротуара, рекомендуется предусматривать в радиусе 1,5 м от ствола приствольные решетки, бордюры, периметральные скамейки и др. | С |
| Пространство под выступающими объектами выделять бордюрным камнем или тактильной полосой \ по периметру проекции | 3.10 СниП 35-01 3.14 СП 35-101 | Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте 0,7-2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 10 см, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - не более 30 см. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 5 см либо ограждениями высотой не менее 0,7 м. Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением тактильного (рифленого) покрытия или на отдельных плитах высотой до 4 см, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 70-80 см. Ограждения опасных участков на пути движения инвалидов с недостатками зрения располагают в зоне досягаемости тактильной трости | С |
| Подвесные конструкции (светильники, знаки, информация), высота нижнего края | рис. 3.18 СП 35-101 | Подвесные конструкции в зоне интенсивного пешеходного движения следует устанавливать не ниже 2,1 м от уровня тротуара | С |
| Тактильные указатели |
| Тактильная наземная полоса | 3.10,3.14 СНиП 35-01 | Для людей с недостатками зрения на путях движения на расстоянии 0,8 м перед препятствиями (столб, опора, уступ, ступень, переход, поворот и др.) поверхность тротуара должна иметь предупредительную поверхность - рифленую (изменение фактуры поверхностного слоя) и/или контрастно окрашенную | С |
| Тактильный настенный указатель | 3.12 СП 35-101 | Тактильные указатели устанавливаются на следующих элементах путей движения: на внешних, выпуклых углах зданий и сооружений; на столбах и ограждениях; на кабинах таксофонов. Знаки и указатели для тактильного контакта размещаются в зоне видимого горизонта путей движения на высоте 1,2-1,6 м | С |
| Визуальные указатели |
| • информирующие указатели | 3.11 СНиП 35-01 | Пути движения следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте | Г |
| • высота расположения информирующих указателей | 7.10,7.15 СП 35-101 | Рекомендуется визуальную информацию размещать вне здания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от поверхности движения. Высота прописных букв надписей на указателях, размещенных на высоте более 2 м, измеренной от пола до нижней кромки указателя, должна быть не менее 7,5 см | К |
| •дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов | ГОСТ 10807-78 «Знаки дорожные. Общие технические условия» |  | К,С |
| • спецзнак, спецразметка |  | На площадках автостоянок резервировать для автомобилей инвалидов не менее двух мест с обозначением места парковки ярко-желтой разметкой и спецзнаком | К |
| Звуковые указатели |
| Светофор со звуковым сопровождением |  | На улицах с регулируемым движением следует оборудовать звуковой сигнализацией не менее одного светофора на три перехода | С |
| Подземные и надземные пешеходные переходы |
| Лестничный сход: • рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу, ширина • контрастная окраска крайних ступеней | 3.6 СНиП 35-01 3.4 СП 35-101 3.14 СП 35-101 4.15 СП 35-101 | Ступени лестниц на путях движения инвалидов должны быть сухими, ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 5 см. По боковым краям лестничного марша, не примыкающего к стенам, ступени должны иметь бортики высотой не менее 2 см. Ширина проступей должна быть не менее 40 см, высота подъема ступеней - не более 12 см. Минимальная ширина лестницы - 2,25 м На пешеходных путях предупреждающие тактильные указатели следует размещать не менее чем за 80 см до проезжей части, начала лестничного марша, другого препятствия Предупреждающую сигнализацию о приближении к лестницам, для людей с недостатками зрения следует обеспечивать яркой контрастной окраской покрытия. Рекомендуется, выделять: желтым цветом - первую и последнюю ступени лестницы | все категории С С |
| Наименование элементов объекта | Номер пункта и тип нормативного документа | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Категории инвалидов, для которых установлен норматив |
| • поручни с двух сторон, высота, горизонтальные завершения | 3.14,3.32 СНиП 35-01 | Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов необходимо устанавливать поручни. Поручни должны быть круглого сечения диаметром 3-5 см или прямоугольными толщиной не более 4 см. Поручни лестниц следует располагать на высоте 90 см. Длина поручней должна быть больше длины пандуса или марша лестницы с каждой их стороны не менее чем на 30 см | О, С |
| Пандус подземного перехода: • габариты входной площадки подземного перехода с пандусным сходом • съезд с верхней площадки подземного перехода на тротуар • ширина марша пандуса • уклон пандуса • поручни с двух сторон на протяжении всего пандуса (без разрывов) с горизонтальным завершением | 3.5 СНиП 35-01 2.7 СП 35-101 3.32 СНиП 35-01 | Подземные и надземные переходы оборудуются пандусами или подъемными устройствами Для предотвращения попадания воды с тротуара в подземный пешеходный переход верхние площадки лестничных сходов выше тротуара на 6-15 см. Размер наружных входных площадок должен быть не менее 220x220 см На входе в переход с пандусным сходом необходимо обеспечить плавное сопряжение верхней площадки с поверхностью тротуара Минимальная ширина пандусных сходов с каждого торца перехода должна быть 1,8 м Уклоны на пандусах должны быть 5° без площадок отдыха и 8° с площадками отдыха при длине участка пандуса 10 м Вдоль обеих сторон пандусов необходимы поручни для колясочников на высоте 70 см и опорников - 90 см, а для детей дошкольного возраста - на высоте 50 см. Завершающие части поручня должны быть длиннее наклонной части пандуса на 30 см | К К К К К К,О |
| Лестницы и пандусы в туннеле (перегоне) подземного перехода |  | В подземных переходах допускаются продольные уклоны пола не более 4°. Для сопряжения горизонтальных участков подземного пешеходного перехода с перепадом высот от 4 до 35 см следует устраивать пандусы, с перепадом 36 см и более - лестницы и пандусы | К,О |
| Подъемник вертикальный (В), наклонный (Н) | 3.5 СНиП 35-01 | Надземные пешеходные переходы следует дополнительно оборудовать устройствами для подъема людей и грузов - лифтовыми подъемниками и эскалаторами со скоростью движения 3-4 км/ч | К,О |
| Эскалатор, движущаяся дорожка (тротуар) |  | Для повышения пропускной способности пешеходных переходов допускается предусматривать устройство систем, ускоряющих пешеходное движение, - движущиеся тротуары (эскалаторы горизонтального действия) | О |
| Информационные указатели направления движения и ориентирования в переходах: • высота шрифта заглавных букв и контрастность | 3.1,3.53 СНиП 35-01 7.9,7.10 СП 35-101 | Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всем пути движения инвалидов. Входы-выходы подземных пешеходных переходов следует оборудовать информационно-указательными знаками «Подземный пешеходный переход», в надземные пешеходные переходы - «Надземный пешеходный переход». В пешеходных переходах с развитой конфигурацией следует устанавливать знаки дополнительной информации (таблички) с указанием направления движения к входам в метрополитен (если они имеются), выходам к улицам (с названиями улиц), остановкам наземного пассажирского транспорта (с номерами маршрутов), железнодорожным платформам, крупным объектам массового тяготения Знаки и символы должны быть контрастными по отношению к фону: светлые знаки - на темном фоне или темные знаки - на светлом. Высота прописных букв надписей на указателях, размещенных под потолком помещения на высоте более 2 м, измеренной от пола до нижней кромки указателя, должна быть не менее 7,5 см | все категории С |