«УТВЕРЖДАЮ»

________________________________________

________________________________________

________________________________________

___________________________(____________)

«______»_____________________201_______г.

АНКЕТА

обследования надземного перехода по его доступности для инвалидов

№______/ _______

_________________________________________________________________________________________________________________________

адрес перехода, наименование

_________________________________________________________________________________________________________________________

балансодержатель: адрес, телефон

район____________________________________________________________________________________________________________________

Форма собственности объекта_______________________________________________________________________________________________

федеральная, городская, негосударственная

| Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина или наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов сооружения при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Адрес входа-выхода: дом №_____(номер входа-выхода по схематическому плану_____) |
| Входная площадка |  |  |  |  |
| Нескользское покрытие | О, С, Г | наличие |  |  |
| Рельефная (тактильная) полоса перед маршем внизу и вверху (ширина) | С | 80 см |  |  |
| Лестничный сход |  |  |  |  |
| Нескользское покрытие | О, С, Г | наличие |  |  |
| Контрастная окраска крайних ступеней | С | наличие |  |  |
| Поручни с двух сторон: на высоте горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением) | О О,С О,С | наличие 90 см не менее 30 см |  |  |
| Подъемник вертикальный (В), наклонный (Н) | К,О | наличие |  |  |
| Знак доступности входа для инвалида- колясочника | К | наличие |  |  |
| Эскалатор, движущаяся дорожка | К, О | рекомендуется |  |  |

Выводы

Вход-выход №______ приспособлен полностью для категорий инвалидов_____________________

Вход-выход №______ приспособлен частично для категорий инвалидов_______________________

Вход-выход №______ не приспособлен для категорий инвалидов_____________________________

Надземный переход

- приспособлен полностью для категорий инвалидов__________________

- приспособлен частично для категорий инвалидов   __________________

- не приспособлен для категорий инвалидов                __________________

Для полного приспособления для инвалидов рекомендуется выполнить следующие основные мероприятия:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель рабочей группы                                                                               Представитель балансодержателя

________________________________________________________                      ____________________________________________________

(подпись)                                                                     (фамилия и.о.)                                                                           (подпись)                                                                    (фамилия и.о.)

«_____»_______________________201__г.

Примечания:

- Принятые сокращения категорий инвалидов: К- колясочники, О - с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражением зрения, Г- с поражением слуха.

- Объекты, обязательные  для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

- При наличии обследуемых элементов двух и более - использовать копирование соответствующих разделов.

- К анкете прикладывается схематический план перехода с обозначением адресов входов-выходов и, при необходимости, их номеров.

«УТВЕРЖДАЮ»

________________________________________

________________________________________

________________________________________

___________________________(____________)

«______»_____________________201_______г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов надземного перехода

№______/______

_________________________________________________________________________________________________________________________

улица, №№ домов

Район____________________________________________________________________________________________________________________

1. Балансодержатель______________________________________________________________________________________________________

Наименование организации, юридический адрес, телефон

2. Доступность для различных категорий инвалидов элементов объекта

Доступные элементы отметить знаком «Х»

| Наименование элементов перехода | Фактическая доступность для инвалидов |
| --- | --- |
|  | на кресле- коляске (К) | с поражением опорно- двигательного аппарата (О) | с поражением зрения (С) | с поражением слуха (Г) |
| Вход- выход №___ |  |  |  |  |
| Вход- выход №___ |  |  |  |  |

3. Переход (нужное отметить знаком «Х»)

- доступен для инвалидов-

- не доступен для инвалидов категорий- К        , О      ,, С       , Г

Паспорт составлен на основании анкеты №_____ от «____» _____________________201_____г.

Дата составления паспорта «___»____________________201___г.

Руководитель рабочей группы ____________________(_____________________)

Балансодержатель_____________________(_____________________)