УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

А.Н.Силкин

« ____ » _______________ 201__ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по организации обследования объектов рекреационных зон города и заполнению анкет обследования и паспортов доступности

К объектам городских рекреационных зон, предназначенных для организации мест отдыха населения, относятся парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, иные объекты. Данные методические рекомендации разработаны для проведения обследования городских бульваров и скверов, парков и садов. Нестационарные объекты (ларьки, палатки, летние кафе и пр.) в рамках данной методики не обследуются. Обследование стационарных объектов социального назначения, расположенных в рекреационных зонах, проводится по «Методическим рекомендациям о порядке организации проведения инвентаризации, анкетирования и паспортизации общественных зданий и сооружений».

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Для организации обследования объектов рекреационных зон используются методические рекомендации, приведённые в выпуске 2 данной серии. Там же представлен словарь применяемых терминов.

В качестве дополнительного справочного материала при обследовании отдельных функциональных зон парков (зрительный зал, детские и спортивные площадки) можно рекомендовать воспользоваться СП 35-103 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»

Необходимо ознакомиться с Перечнем нормативных требований по доступности для инвалидов элементов транспортно-пешеходной инфраструктуры (см. выпуск 2 данной серии).

ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

До начала проведения анкетирования следует заполнить титульный лист анкеты: данные о местонахождении объекта, а также указать его балансодержателя. К анкете обследования необходимо приложить схематический план обследуемого объекта, полученный у балансодержателя. На плане территории отмечаются границы обследуемого участка, отмечаются и нумеруются входные зоны, все пути движения, площадки и другие объекты обследования.

Присвоенные номера и назначение элементов вносятся в анкету.

Таблица анкеты состоит из пяти граф. Порядок заполнения анкеты аналогичен приведённому в соответствующем разделе «Методические рекомендации по обследованию доступности для инвалидов транспортно-пешеходной инфраструктуры» (см. выпуск 2 данной серии).

ПАРКИ И САДЫ

1. Входная зона

При наличии  нескольких входов в парк обследуется каждый вход. Для обеспечения доступности парка необходим хотя бы один доступный для инвалидов вход. Информация о расположении этого входа должна быть размещена на прилегающей территории.

Ширина прохода в парк измеряется «в свету» при открытой калитке (воротах).

Информирующий посетителей схематический план парка (бульвара) должен содержать полную информацию о путях движения, доступных для инвалидов, а также о всех объектах рекреационной зоны, доступных для инвалидов. Надписи должны быть выполнены крупным (не менее 5 см) шрифтом на контрастном фоне. Необходимо также наличие тактильного плана территории, доступного для инвалидов по зрению.

Место парковки машины инвалида должно обозначаться спецразметкой и спецзнаком. Путь от стоянки до входа в рекреационную зону должен быть доступным для инвалида на кресле-коляске (без перепадов высот более 4 см, с организацией съездов в необходимых местах).

2. Пешеходные пути

Порядок обследования пешеходных путей движения аналогичен порядку обследования тротуаров, приведённому в Методических рекомендациях по обследованию доступности для инвалидов транспортно-пешеходной инфраструктуры. При наличии в парке (саду) лужайки, отведённой для игр, необходимо обеспечить доступ на неё инвалида-колясочника. Для этого часть бордюрного камня понижается до 4 см с соответствующим выравниванием рельефа лужайки. При наличии в парке (саду) водоёма, имеющего откос к воде, необходимо предусматривать его ограждение высотой не менее 0,5 м на верхней кромке откоса.

3. Площадки (места) для отдыха

Площадки со скамейками для отдыха в парке (саду) должны примыкать к пешеходному пути, но находиться вне его пределов.

Для инвалидов-опорников должны быть скамьи с опорами и спинками. Расстояние до сиденья такой скамейки измеряется перпендикулярно пути движения от условной линии отсутствующего бордюрного камня вдоль пешеходного пути. На этой же площадке должно быть свободное место для размещения инвалида на кресле-коляске. Оно не должно мешать передвижению других граждан и быть расположено вне путей движения на площадке. На площадке для настольных игр также должно быть место для размещения инвалида на кресле-коляске.

При обследовании летней эстрады определяется наличие зрительских мест, выделенных для инвалидов на кресле-коляске. Эти места должны быть отмечены спецразметкой и располагаться вблизи выхода, в том числе эвакуационных.

4. Общественные туалеты

Удалённость общественных туалетов от оживлённых мест парка должно быть не более 50 м. Одна из кабин женского и мужского туалета или универсальная кабина с отдельным входом должна быть доступна для инвалидов-колясочников.

Кабины, предназначенные для инвалидов, должны быть обозначены специальным знаком «Инвалид на кресле-коляске». Такой же информирующий знак должен быть на указателях направления движения к туалетам. Требования к оснащению кабин туалетов приведены в Перечне нормативных требований по доступности для инвалидов элементов рекреационных зон.

5. Раздел «Выводы»

На основании записей, сделанных в графе 5, даётся заключение по доступности для различных категорий инвалидов путей движения и площадок рекреационного объекта. Методика определения степени доступности объекта аналогична приведённой в выпуске 2 данной серии.

В окончательном заключении о доступности рекреационного объекта в целом следует иметь в виду, что парк считается доступным (частично доступным) для инвалидов при наличии хотя бы одного доступного (частично доступного) маршрута движения по парку для инвалида, с посещением площадок для отдыха (не менее одной каждого типа) и других достопримечательных мест в парке.

Затем даются предварительные рекомендации по основным адаптационным мероприятиям на территории объекта.

6. Заполнение паспорта доступности объектов для инвалидов

Паспорт доступности территории парка (сада) для инвалидов заполняется на основании анкеты после её утверждения главой администрации муниципального образования.

При заполнении пунктов 1 – 4 паспорта следует использовать данные титульного листа анкеты.

В пункте 5 фиксируется фактическая доступность элементов парка (сада) для категорий инвалидов в соответствии с заключением раздела «Выводы» анкеты. В пункте 6 определяется степень доступности данного объекта в целом для категорий инвалидов с учётом наличия в парке хотя бы одного доступного маршрута.

Далее делается однозначное заключение о доступности обследованного объекта в целом: «Парк (сад) доступен для инвалидов» – «не доступен для инвалидов».

БУЛЬВАРЫ И СКВЕРЫ

1. Пешеходные пути

Порядок обследования пешеходных путей аналогичен порядку обследования их в парках и садах.

Предполагается, что бульвары располагаются на местности со спокойным рельефом, поэтому открытых лестниц и пандусов не требуется. Если на пешеходных дорожках расположены лестницы и пандусы, то в анкету дополнительно вносятся элементы обследования – «Открытая лестница при перепаде рельефа» и «Пандус, дублирующий открытую лестницу», приведённые в анкете обследования доступности для инвалидов тротуаров (см. выпуск 4).

2. Площадки (места) для отдыха

Обследуются аналогично методикам, приведённым в разделе «Парки и сады».

Порядок обследования площадок для отдыха взрослых и детские площадки описаны в Методических рекомендациях по организации обследования дворовых территорий, заполнению анкет обследования и паспортов их доступности для инвалидов (см. выпуск 1 данной серии).

3. Раздел «Выводы»

На основании записей, сделанных в графе 5, даётся заключение по доступности для различных категорий инвалидов путей движения и площадок, других обследованных элементов рекреационного объекта. Методика определения степени доступности объекта аналогична приведённой в выпуске 2 данной серии.

В окончательном заключении о доступности рекреационного объекта в целом следует учитывать, что бульвар считается доступным (частично доступным) для инвалидов при наличии хотя бы одного доступного (частично доступного) пути движения с доступной (частично доступной) площадкой для отдыха.

Затем даются предварительные рекомендации по основным адаптационным мероприятиям на территории объекта.

4. Заполнение паспорта доступности объекта для инвалидов

Паспорт доступности территории бульвара (сквера) для инвалидов заполняется на основании анкеты после её утверждения главой администрации муниципального образования.

При заполнении пунктов 1 – 4 паспорта следует использовать данные титульного листа анкеты.

В пункте 5 фиксируется фактическая доступность элементов бульвара (сквера) для категорий инвалидов в соответствии с заключением раздела «Выводы» анкеты. В пункте 6 определяется степень доступности данного объекта в целом для категорий инвалидов.

Далее делается однозначное заключение о доступности обследованного объекта в целом: «Бульвар (сквер) доступен для инвалидов» – «не доступен для инвалидов».