Перечень нормативных требований по доступности для инвалидов элементов рекреационных зон

| Наименование элементов объекта | Номер пункта и тип нормативного документа | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Категории инвалидов, для которых установлен норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ширина прохода в ограждениях (парка, зала летней эстрады, спортивных площадок в парке и т.д.) | 3.23 СНиП 35-01 | Ширина дверных и открытых проёмов должна быть не менее 0,9 м | К |
| Схема парка визуальная и тактильная с доступными маршрутами движения и объектами, указатели направления движения | 3.11.СНиП 35-01 | Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием: специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории городских парков и других рекреационных зон. Вход на территорию следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте | К, С |
| Места парковки у входа | 3.12. СНиП 35-01 | На открытых автостоянках следует выделять не менее 10% (но не менее одного) места для транспорта инвалидов. Эти места должны отмечаться знаком «Инвалид на кресле-коляске». Место для личного автотранспорта инвалидов должно размещаться не далее 50 м от входа. Ширина зоны парковки – не менее 3,5 м | К |
| Площадки для отдыха | рис. 2.31 СП 35-101 | На площадке для отдыха для инвалидов-опорников необходима скамья высотой 50 см со спинкой и подлокотниками, свободное расстояние перед скамьёй до пешеходного пути – не менее 60 см. На этой же площадке вблизи скамьи необходимо место для размещения инвалида на кресле-коляске диаметром не менее 150 см | О, К |
| Детские и спортивные площадки | п. 5.8 табл. 5.1 п. 4.8 СП 35-103 | По периметру игровых площадок должны предусматриваться полосы ориентации шириной не менее 1,5 м. За пределами площадок рекомендуется устраивать свободное пространство (зоны безопасности), шириной не менее 1,2 м. Покрытие зон безопасности должно быть однородно с покрытием спортивной площадки | К, О, С |
| Площадка для игры в настольный теннис | табл. 5.1, п. 2.5 СП 35-103 | Для игры в настольный теннис рекомендуется предусматривать зону размером не менее 9 × 4,5 м на один стол | К |
| Летняя эстрада, ширина прохода к месту для инвалида-колясочника | табл. 6.5 СП 35-103 | Места для инвалидов в креслах-колясках следует проектировать с учётом установки (при необходимости) съёмных кресел или съёмного ряда для обслуживания обычных посетителей с расстоянием между ним и предыдущим рядом не менее 1,2 м | К |
| Доля мест в зрительном зале для инвалидов-колясочников | 6.36 СП 35-103 | Количество мест для инвалидов в креслах-колясках в зрительном зале рекомендуется принимать по вместимости зала, но не менее трёх | К |
| Общественный туалет: размещение габариты универсальной кабины, оснащение поручнями | 3.12 СНиП 35-01 по аналогии 3.67 СНиП 35-01, рис. 3.10 СП 35-101 | Туалеты должны размещаться на расстоянии не более 50 м от мест работы и отдыха инвалидов-колясочников и по зрению Универсальная кабина, предназначенная для инвалидов, должна иметь размеры в плане не менее 1,65 м в ширину и 1,8 м в глубину. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство для размещения кресла-коляски, крючки для одежды, костылей – на высоте 120 см, опорные поручни – на высоте 0,75 м | все категории К |