ПЕРЕЧЕНЬ  НОРМАТИВНЫХ  ДОКУМЕНТОВ

по  доступности  для  инвалидов  общественных  зданий  и  сооружений

| Наименование элементов здания и территории (помещений, зон, приспособлений, оборудования) | Номер пункта и тип нормативного документа | Установленный норматив доступности | Категории инвалидов, для которых необходимо соблюдение норматива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ 1.1. Входная группа |
| Крыльцо (входная площадка) |
| Габариты площадки ширина глубина | Табл.4.1.п.2.7 СП 35-101 | не менее 2,2 м 2,2 м | К |
| Ограждение (при высоте площадки от уровня земли более 45 см) | п.3.32 СНиП 35-01 | наличие | К, О, С |
| Нескользкое покрытие | п.3.14 СНиП 35-01 | наличие | для всех категорий |
| Навес для защиты крыльца, входной площадки от осадков | п.3.14 СНиП 35-01 | наличие | для всех категорий |
| Лестничный марш к входной площадке: ширина марша высота ступени глубина ступени единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней ровная горизонтальная поверхность контрастная окраска верхней и нижней ступеней | п.3.27 СНиП 35-01 п.3.28 СНиП 35-01 п.3.28 СНиП 35-01 п.3.27 СНиП 35-01 п.3.28 СНиП 35-01 п.3.21 СНиП 35-01 | не менее 1,35 м 12 см 30-35 см наличие наличие наличие | О, С О, С О, С О, С О, С С |
| Рельефная (тактильная) полоса перед лестницей (ширина) | п.3.21 СНиП 35-01 | 60 см | С |
| Поручни с двух сторон: высота поручня от поверхности передвижения горизонтальные завершения поручня | п.3.32 СНиП 35-01 п.3.32 СНиП 35-01 п.3.32 СНиП 35-01 | наличие 85-95 см 30 см | О, С О, С О, С |
| Поручень вдоль стены, просвет между поручнем и стеной | п. 6.6 СП 35-101 | 5 см и более | О, С |
| Пандус к входной площадке | п.3.4 СНиП 35-01 | при высоте площадки более 4 см от уровня земли | К, О |
| Ширина марша (сплошная поверхность) | п.3.29 СНиП 35-01 | 100 см и более | К |
| Уклон марша (высота/длина или градусы) | П.3.29 п.4.20 рис.2.22 СП 35-101 | отношение высоты к горизонтальной проекции длины не более 1/12, уклон не более 5о | К, О |
| Покрытие марша | п.3.14 СНиП 35-01 | не скользкое | для всех категорий |
| Бортик с открытой стороны марша | п.3.31 СНиП 35-01 | 5 см и более | К, О |
| Разворотная площадка перед пандусом | п.3.20 СНиП 35-01 | не менее 1,5 х 15 м | К |
| Промежуточная площадка при высоте крыльца более 0,8 м: поворотная, прямая (глубина * ширина) | п.3.19, 3.29 СНиП 35-01 | не менее 1,5 х 1,5 м 1,5 х 1,0 | К |
| Поручни пандуса двухсторонние: высота от поверхности марша высота от поверхности марша горизонтальные завершения поручня с нетравмирующим окончанием | п.3.32 СНиП 35-01 п.3.32 СНиП 35-01 | 70 см 80-95 см 30 см | К, О К, О |
| Домофон, рельефные цифры задержка времени действия сигнала домофона на открывание | п.4.11 СНиП 35-01 п.7.7 СП 35-101 по просьбе ВОИ | наличие не менее 15 с | С К, О |
| Таблички с номером подъезда и квартир над входной дверью (размер контрастных цифр) ширина входного проема форма ручки двери – П-образная, дугообразная доводчик, усилие (из паспорта) задержка автоматического закрывания двери | п.7.10 СНиП 35-01 п.3.23 СНиП 35-01 п.6.18 СНиП 35-01 п.6.18 СНиП 35-01 п.3.26 СНиП 35-01 | не менее 7,5 см не менее 90 см в свету наличие не более 2,5 КгС 5 с и более | С для всех категорий К, О, С К, О К, О, С |
| 1.2. Тамбур |
| Внутренние размеры тамбура: глубина ширина высота порогов | п.3.15 СНиП 35-01 п.3.15 СНиП 35-01 п.3.23 СНиП 35-01 | не менее 1,8 2,2 м 2,5 см и не менее | К |
| Платформа подъемная для инвалидов (при наличии лестницы и отсутствии пандуса) вертикальная или наклонная | п.3.34, 3.39 СНиП 35-01 | наличие | К, О |
| 1.3. Пути движения |
| Лифт глубина*ширина кабины ширина дверного проема задержка времени автоматического закрывания дверей звуковое оповещение о номерах этажей в кабине тактильные (рельефные) указатели на панели управления лифтом | п.3.35 СНиП 35-01 п.2.26 ч. 2 СП 35-101 ГОСТ Р 51631-20000 п.4.11СП 35-101 п.5.16 ГОСТ Р 51631-2000 п.5.16 ГОСТ Р 51631 -2000 | не менее 1,4 х 1,1м 80 см и более 15 с и более наличие наличие | К К, О К, О, С С С |
| Лифтовая площадка габариты световая информация о движении лифта звуковая информация о движении лифта номер этажа напротив лифта тактильный ( рельефный) указатель номера этажа на кнопке вызова | п.2.26 ч.2 СП 35-101 п.3.37 СНиП 35-01 п.3.37 СНиП 35-01 п.3.37 СНиП 35-01 п.5.16 ГОСТ Р 51631-2000 | не менее 1,5х1,5м наличие наличие 7,5 см наличие | К Г С С С |
| Внутренние лестницы Тактильный номер этажа на поручне | п.3.33 СНиП 35-01 | наличие | С |
| 2. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА 2.1. Пешеходные пути движения |
| Ширина путей движения основных второстепенных площадка на пересечении путей движения покрытие ровное, без применения насыпных крупноструктурных материалов при наличии швов толщина | п.3.3 СНиП 35-01 п.3.17 С 35 -103 п.3.7 СНиП 35-01 п.3.7 СНиП 35-01 | не менее 150 см не менее 120 см наличие не более 1,5 см | К, О, С К, О, С К К, О К, О |
| Съезд с тротуара на проезжую часть уклон(градус) ширина высота бортового камня | п.3.3 СНиП 35-01 п.3.3 СНиП 35-01 п.3.4 СНиП 35-01 | не более 6о не менее 1 м не более 4 см | К, О К, О К |
| Открытая лестница на перепадах рельефа глубина проступи высота подъема ступеней горизонтальность проступи единообразная геометрия всех ступеней поручни на высоте от поверхности передвижения | п.3.9 СНиП 35-01 п.3.9 СНиП 35-01 п.3.9 СНиП 35-01 п.3.9 СНиП 35-01 п.3.14 СНиП 35-01 | не менее 40 см не более 12 см наличие наличие 90 см | О, С О, С О, С О, С К, О, С, |
| Пандус на перепадах рельефа уклон(градус) ширина поручни на высоте от поверхности передвижения | п.3.29 СНиП 35-01 п.3.29 СНиП 35-01 п.3.32 СНиП 35-01 | не более 6о не менее 1 м 0,7 м 0,9 м | К К, О К О |
| 2.2. Места парковки автотранспорта |
| Площадки автостоянки Количество мест парковки для автомашин инвалидов Габариты места парковки Спецзнак или спецразметка на площадке Удаленность от объекта | п.3.12 СНиП 35-01 п.3.12 СНиП 35-01 п.3.12 СНиП 35-01 п.3.12 СНиП 35-01 | не менее 1 не менее 3,5 х5,0 наличие не более 100 м | К К К К |

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов:

К – инвалиды-К, О – инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражением зрения, Г – инвалиды с поражением слуха