УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

А.Н.Силкин

« ____ » _______________ 20__ г.

Методические рекомендации

по организации обследования, заполнению анкет обследования и паспортов доступности для инвалидов физкультурно-оздоровительных комплексов

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Методические рекомендации по организации обследования, анкетирования и паспортизации объектов физкультурно-оздоровительных комплексов (далее – Методические рекомендации) разработаны в рамках реализации Областной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2013 годы.

Под физкультурно-оздоровительными  комплексами понимаются культурные, спортивные и физкультурно-досуговые учреждения со  зрителями и без зрителей (в том числе стадионы, дворы спорта, бассейны, спортивные площадки, катки, спортивные залы, специально оборудованные под спортивные залы нежилые помещения и т.д.). К объектам физкультурно-оздоровительных комплексов относятся здания и помещения различного функционального назначения, независимо от форм собственности, свободные для посещения населением.

Обследования, анкетирование и паспортизация объектов физкультурно-оздоровительных комплексов (далее – объекты) на территории Ульяновской области проводятся рабочими группами, создаваемыми руководителями исполнительных органов государственной власти, местного самоуправления, учреждений и организаций с целью получения достоверной и полной информации об их доступности, безопасности, комфортности и информативности для лиц с ограничениями жизнедеятельности-инвалидов на кресло-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха.

Нормативной базой, регламентирующей мероприятия по адаптации существующей среды жизнедеятельности в соответствии с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, призван стать комплекс № 35 отраслевых нормативных документов в области и строительства. Основным документом федерального уровня для данного комплекса является СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», а также СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».

Кроме СПиП, в состав базового блока нормативных документов нового поколения по 35 комплексу входит:

СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

СП 35-102-2001 «Жилая среда с элементами, доступными инвалидам»;

СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

СП 35-104 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Организаций обследования объектов  на территории населенных пунктов осуществляется районными группами, состав которых формируется Главами администрации муниципальных образований (руководителями исполнительных органов государственной власти, ответственными за проведение паспортизации на подведомственных объектах).

Районная группа осуществляет координацию и контроль работ по обследованию, анкетированию и паспортизации объектов на территории муниципального образования (населенного пункта); сбор и экспертизу полученных результатов, подготовку сводной информационной ведомости о доступности для инвалидов объектов  физкультурно – оздоровительных комплексов; оказание методической и консультативной помощи рабочим группам организаций и учреждений.

В состав районной группы муниципального образования рекомендуется включать руководителей рабочих профильных групп; представителей территориальных органов социальной защиты населения; специалистов (экспертов) структурных подразделений администрации муниципального образования по направлениям деятельности (культурно-досуговая, социальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, потребительский рынок и услуги, занятость населения, архитектура и градостроение); членов общественных организаций всероссийских обществ инвалидов, слепых и глухих (ВОИ, ВОС и ВОГ).

Районная группа муниципального образования осуществляет координацию деятельности рабочих профильных групп, создаваемых для проведения обследования, анкетирования и паспортизации объектов, расположенных на территории района; оказание рабочим профильным группам методической и практической помощи, проведение инструктажа (обучения), сбор и экспертизу результатов проведения анкетирования и паспортизации объектов на территории района, намеченных к обследованию, подготовку и передачу в районную группу сводной информационной ведомости о доступности для инвалидов объектов физкультурно-оздоровительных комплексов района; обеспечение сохранности информации с целью    формирований базы данных об обследованных объектах.

Рабочая профильная группа создается для непосредственного проведения натурного обследования объекта, намеченного к анкетированию и паспортизации, и заполнения паспорта его доступности для инвалидов. Рабочую группу рекомендуется формировать из сотрудников объекта.

Рабочая профильная группа должна состоять минимум из трех человек: руководитель группы, прошедший специальный инструктаж, и два члена группы, производящие измерения с помощью инструментов и приспособлений и заносящие данные измерений в таблицу.

Рекомендуемая последовательность проведения анкетирования:

- инструктаж руководителей рабочих групп и передача им планов обследуемых объектов;

- согласование даты проведения обследования с балансодержателями объектов;

- размножение необходимого количества бланков анкет по числу объектов и отдельных таблиц анкеты в соответствии с количеством обследуемых элементов на каждом объекте;

- инструктаж членов групп о целях, порядке и последовательности проведения обследования;

- ознакомление членов группы с планами обследуемых объектов;

- непосредственное обследование объектов с фиксацией в анкеты результатов обследования и рекомендуемых мероприятий для устранения выявленных отклонений от нормативных требований.

Рекомендуемый инструментарий для проведения обследования:

- рулетка 5-10 м (меньшая длина не рекомендуется);

- жесткий планшет/картон формата Ах4 или Ах3, желатильно с прикрепляемыми страницами анкеты;

- шариковая, гелевая ручка или карандаш с мягким грифелем и небольшой мелок (или грифель) для разметки при измерениях;

- портативный фонарик (при недостаточной освещенности места измерения, например, в вестибюле здания, переходе);

- прибор для измерения угла наклона (электронный угломер);

- фотоаппарат.

Использование других приспособлений и приборов – на усмотрение руководителя группы.

ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Анкетированию подлежат объекты, внесенные в согласованный в установленном порядке территориальный список объектов социального назначения района, намеченных к обследованию.

В  соответствии с Классификатором АС «Адаптация» объекты физкультурно-оздоровительных комплексов по типам учреждений включают:  Физкультурно-оздоровительные комплексы (стадионы, катки и т.д.) (код 515), Оздоровительные лагеря (код 513), Плавательные бассейны (код 514).

Районная группа назначает руководителю обследуемого объекта дату проведения анкетирования и паспортизации.

Перед началом анкетирования объектов представители районной группы проводят инструктаж  рабочих профильных групп о целях и задачах анкетирования и паспортизации; основных архитектурно-планировочных  элементах объекта, подлежащих анкетированию; правилах заполнения анкеты; технических средствах для натурных замеров.

Типовая форма анкеты (Анкета обследования доступности для инвалидов физкультурно-оздоровительных комплекса) состоит из семи разделов:

- Прилегающая территория;

- Входная группа;

- Пути движения;

- Функциональные зоны;

- Санитарно-гигиенические помещения;

- Средства информации и телекоммуникации;

- Выводы.

При заполнении титульного листа анкеты необходимо записать полное юридическое наименование объекта, его почтовый адрес, телефон, факс, e-mail (при наличии), уточнить ведомственную принадлежности объекта, выбрать основной вид деятельности (социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание, культурно-досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания); уточнить форму собственности объекта; описать его размещение; указать объем услуг в установленных расчетных показателях для основного вида деятельности объекта (количество посещений в день, вместимость и др.).

Раздел 1 анкеты заполняется при наличии отведенной и оформленной в установленном порядке территории.

Элементы объекта, рассматриваемые в разделах 2,3,5,6 анкеты, являются обязательными к заполнению для всех объектов независимо от видов их деятельности (обслуживания).

Раздел 4 анкеты формируется из приведенных в ней основных видов обслуживания в зависимости от форм предоставления на объекте услуги: обслуживание через окно/прилавок/кассу; в кабинете; кабина индивидуального обслуживания; зал (зрительный, обеденный, для конференции и пр.); спортивный зал (каток); плавательный бассейн.

В разделе 7 отражаются выводы, полученные в результате обследования объекта и анализа фактических величин (графа 5) по отношению к установленным нормативам (графа 4) по всем разделам  анкеты.

Перед началом натурного  обследования объекта рабочая профильная группа проводит анализ материалов БТИ объекта (проектной документации) и определяет зоны и помещения, которые должны быть доступны для инвалидов, и их функциональное назначение в соответствии с разделами анкеты; получает в районной группе бланки анкеты с необходимым количеством вкладок: лестница, окно/прилавок, кабинет, маршрут движения, кабина, зал.

При наличии на объекте нескольких зданий и нескольких помещений с отдельным входом они подлежат обследованию с отражением в отдельных анкетах.

В связи с ограниченным объемом анкеты в ней отражены только самые необходимые элементы для адаптации, обеспечивающие доступность обследуемого объекта для инвалидов.

Все обмеры, произведенные при натурном обследовании объекта, записываются в графу 5 анкеты единицах измерения, которые указанны в графе 4 анкеты (м, см, %, ед, показатель отношения высоты (Н) к длине (L) проекции H/L).

Для отдельных элементов (контрастная окраска крайних ступеней, место для сидения, знак доступности и пр.) фиксируется только их наличие. В этом случае следует поставить знак «+», если этот элемент присутствует на обследуемом объекте, или «–», если такового нет.

При обследовании элементов дверь, подъемник и таксофон необходимо выбрать один из предложенных в анкете  вариантов ответов. Например, при наличии мобильного подъемника (ступенехода) ставится символ «М», при наличии вертикального или наклонного подъемников – соответственно «В» и «Н», а при отсутствии подъемно-транспортного средства – «–».

В графе 6 «Рекомендуемые мероприятия по адаптации» при отсутствии элемента, несоответствии его фактических показателей показателю норматива (графа 4) или необходимости его ремонта указываются: установка или создание отсутствующего элемента, ремонт или замена разрушенного элемента, реконструкция части объекта. Например, поручни есть, но они требуют замены. В этом случае для данного элемента в графе 6 ставится слово «замена». При наличии элемента, удостоверяющего нормативным требованиям и необходимого качества, в графе 6 ставится прочерк.

После завершения заполнения разделов 1-6 анкеты проводится дополнительный анализ графы 6. Заполняется раздел 7 с выводами о выполнении необходимых мероприятий  для  обеспечения доступности для инвалидов обследуемых объектов физкультурно-оздоровительного комплекса.

Анкеты подписываются руководителем рабочей профильной группы и балансодержателем объекта, утверждается Главой администрации муниципального образования.

Перечень мероприятий, приведенных в анкете, в дальнейшем может являться основой составления технического задания на выполнение работ по приспособлению для инвалидов объекта с определением финансовых затрат.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПАСПОРТА  ДОСТУПНОСТИ

Паспорт доступности объекта для лиц с ограничениями жизнедеятельности (инвалидов) заполняется рабочей профильной группой на основании анкеты после ее утверждения районной профильной группой.

Сведения об объекте из пп.1-5 титульных данных анкеты переноситься соответственно  в пп. 1-5 паспорта.

В п. 6 паспорта  руководитель объекта после анализа требований по обеспечению доступности для каждой из указанных категорий инвалидов должен отметить один из вариантов оказания услуги на объекте:

- вариант «А»: полная доступность всех мест на объекте (прилавков, кабинетов, залов и т.д.);

- вариант «Б»: доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания (кабинета и пр.) и пути движения к нему;

- вариант «–»: не обслуживаются.

В п.7 паспорта (таблица) делается заключение доступности отдельных функциональных зон объекта для каждой из указанных категорий инвалидов. Доступность функциональной зоны определяется на основании анализа разделов 1-6 анкеты.  В каждом разделе анкеты (например, раздел 1. Прилегающая территория) рассматриваются  элементы объекта, необходимые для данной категории инвалидов (например, колясочников (К). Для этих элементов сравниваются показатель фактической величины (графа 5) с показателем норматива (графа 4). При соответствии в анализируемом  разделе анкеты фактических показателей элементов показателю норматива и отсутствии рекомендации в графе 6 (например, ремонт) для данной категории инвалидов в паспорте ставится  символ «+», т.е. функциональная зона объекта доступна для данной категории инвалидов. В противном случае ставиться символ «–».

Аналогичный анализ проводиться отдельно для каждой категории инвалидов по всем разделам анкеты (входная группа, пути движения, зоны оказания услуг и т.д.).

В п. 8 паспорта (таблица) делается заключение о доступности объекта для каждой из указанных категорий инвалидов. Доступность объекта определяется по результатам анализа таблицы п. 7 паспорта.

Объект считается полностью доступным для данной категории инвалидов, если доступны все его функциональные зоны и имеются средства информации и телекоммуникации. В этом случае в первой строке п.8 паспорта для данной категории инвалидов ставится символ «Х».

Объект считается частично доступным для данной категории инвалидов при наличии приспособленной входной группы и пути движения к локальной зоне обслуживания. В этом случае для данной категории инвалидов ставится символ «Х» во второй строке таблицы п.8.

Объект считается недоступным для  данной категории инвалидов при недоступности входной группы, пути движения и зоны обслуживания для данной категории инвалидов, при этом ставиться символ «Х» в третьей строке таблицы п.8.

Объект считается полностью (комплексно) доступным, если он доступен для всех категорий инвалидов. Объект считается частично доступным, если он доступен или частично доступен для каждой из категорий инвалидов.

Паспорт доступности объекта подписывается руководителем рабочей профильной группы и балансодержателем объекта, утверждается Главой администрации муниципального образования.

Паспорт доступности объекта и анкета обследования передаются в районную группу, по одному экземпляру паспорта и анкеты хранятся на объекте.

При проведении адаптационных мероприятий на объекте их результаты вносятся в анкету и паспорт доступности объекта. В случае изменения степени доступности объекта, меняются выводы в анкете (раздел 7.) и заключение о доступности объекта  в паспорте (пп.7, 8).